Volumul II

REGULAMENT DE URBANISM

proiect numar 311/2018

Vol.2	REGULAMENT DE URBANISM

Proiect nr. 311/2018

1. Rolul regulamentului local de urbanism 

1.1. Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii), sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. 

1.2. Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. 

1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi a fost aprobat pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991, de către Consiliul Judetean al Judetului Timis cu nr. ...................... din ................................. 

1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

1.5. Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului studiat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale. 

2. Baza legală 

2.1. La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă: Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Legea 453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 actualizata 2017 Privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată 1998), Legea administraţie publice locale nr.215/2001, Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr. 33/1994 (republicata 2011), Legea privind calitatea în constucţii NR. 10/1995 (modificata prin Legea 163/2016), Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997, Legea apelor nr. 107/1996 (actualizată la data de 17 iulie 2015), Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 (actualizata O.U.G. nr. 206/2000 si Legea nr. 241/2003), Codul Civil, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996 (republicata 2001), Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului MAPPM şi al ministrului.
2.2. MLPATL pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 apobat aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Regulamentul local de Urbanism al PUZ detaliază prevederile Reglementările cuprinse în PUGin curs de executie şi prescripţiile RLU aferente, pentru zona studiată.

3. Domeniul de aplicare 
3.1. Planul Urbanistic Zonal pentru parcela cu CF vechi 552 Carasova, nr Topo 1091, nr. Cadastral : 31801, com. Carasova, jud. Caras-Severin, se va integra in Planul Urbanistic General al comunei Carasova  si va avea o valabilitate de 10 ani.

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit 

4.1. Terenul cuprins în PUZ îşi schimbă funcţiunea conform planşei REGLEMENTĂRI şi se supune prevederilor art. 4 din R.G.U.

Tot pe 3 laturi ale terenului care urmeaza a se elabora PUZ se mai afla un teren cu nr. CF vechi 552 Carasova, nr. Cadastral, nr Topo  1089, identificat prin plan de situatie in suprafata de: 5755 mp. In acest moment suprafata are destinatia de teren agricol.
4.2. Aspectul exterior al clădirilor:

- Autorizaţia de construire poate fi refuzată dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor.

- Acoperisurile cladirilor vor avea pantele majore orientate in sensul indicat pe plansa de Reglementari; inclinatia acoperisurilor va fi cuprinsa intre 30-50 de grade; gama cromatica in care trebuie sa se inscrie culoarea acoperisurilor cladirilor este cea a nuantelor de caramiziu, rosu sau maro.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

- Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistenţă mare în timp şi specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie.

- Materialele de construcţie destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri.

- Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor şi esenţelor vegetale, cât şi prin calitatea execuţiei.

- Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

- Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 

5.1. Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii. 

5.2. Protecţia faţă de poluare şi alte riscuri - Pentru construirea clădirilor şi instalaţiilor în zona se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului şi de diminuare a altor riscuri.

6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

6.1. Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Construcţiile trebuie să fie amplasate în retragere faţă de aliniamentul existent cu 6.00 m – conform cu prevederile plansei de Reglementari Urbanistice, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor şi reţelelor, delimitate conform legii, daca este cazul. 

6.2. Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă 
 Fronturile vor fi menţinute în ordin discontinuu, la străzi şi în interiorul parcelelor. 
 Construcţiile pot fi:

- continue (cuplate), doar cite doua cladiri

- discontinue

6.3. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei

- Distanţa minimă de la o construcţie până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale este de 3,00m sau H/2 la cornisa, conform Codului Civil in cazul cladirilor izolate, sau 0,00m in cazul cladirilor cuplate doua cite doua, de-a lungul limitei de proprietate comune.

- Distanţa minimă de la o construcţie până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 10.00m.

6.4. Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot). 

6.5. Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării Ordinului 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

6.6. Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie.

- Distanţa minimă de amplasare a oricărei construcţii faţă de căile de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 6.00m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

- Distanţa minimă de amplasare a oricărei construcţii faţă de căile de circulaţie ce nu sunt incluse în trama stradală majoră sunt de 6.00 m de la aliniamentul străzii.

7.	Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

7.1. Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998. Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

7.2. Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă în condiţiile respectării prevederilor RGU. 

7.3. Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde. 

7.4. Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru parcaje. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 şi a normativelor în vigoare . 

8. 	Reguli cu privire la echiparea edilitară 

8.1. Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcţii. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilităţi:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual

- beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa.

Realizarea de reţelele tehnico edilitare:

- extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de dezvoltator conform planului de actiune asumat, iar cacordul pentru fiecare parcela de proprietarii de parcele, parţial sau în întregime, după caz.

- lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de dezvoltator conform planului de actiune.

Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran. 

8.3. Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice se realizeaza pe domeniul public, al u.a.t. Carasova.

9.	Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

9.1. Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

10. 	Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri 

10.1. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului, fiind de minim 5% din terenul ramas pt. amenajat in urma extragerii suprafetei necesare drumurilor, fara a lua in calcul spatiile verzi realizate in aliniamentul stradal si de-a lungul canalelor de desecare.

10.2. Amenajarea spaţiilor publice, realizarea spaţiilor verzi şi a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 completata si actualizata. 

10.3. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul neconstruit şi neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde cel puţin 5% din suprafaţa totală a terenului. 

10.4. Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice.

11.	 Zone şi subzone funcţionale 

11.1. Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI din P.U.Z. 

11.2. În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor se face pe baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei, în cadrul documentaţiilor de urbanism. Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2017. 

11.3. Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă. 

11.4. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planşele de Reglementări:

Din punct de vedere funcţional zona este împărţită astfel:

S – ZONA SERVICII PUBLICE

V – ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, care se subordonează prevederilor din RGU şi RLU.

-RGU reprezintă REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

-RLU reprezintă REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

S– ZONA SERVICII PUBLICE

  - Generalităţi

Art. 1. Prevederi cu privire la comasarea parcelelor. Fiind doar o singura parcele de acest fel comasarea cu alte parcele nu este permisa.

Se permite impartirea parcelei prevazute in prezentul PUZ in parcele mai mici cu suprafete minime de 1000 mp.

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei este de servicii publice turistice cu caracter urban si regim de înălţime maxim de S+P+1E, cu H max = 10,50 m; 

Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei: spaţii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje, reţele tehnico–edilitate şi construcţii aferente 

2. Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei: 

Art. 4. Utilizări permise

- constructii pentru invatamant privat (cresa, gradinita, biblioteca etc.) si pentru sanatate (dispensar, cabinete medicale, sali de sport si fitness, bazin de inot etc.), pentru  cultură, culte, alte  servicii si administraţie;

- conversia cladirilor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de servicii si zona rezidentiala invecinata, de tipul:

- funcţiuni complementare zonei de servicii: spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;

- staţionări auto şi circulaţie pietonală;

- amenajări de spaţii verzi, pentru sport (teren de sport multifunctional pentru handbal, basket, tenis, mini-fotbal), recreere şi protecţie.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii

- Localurile care comercializează băuturi alcoolice si nu polueaza fonic cu capacitate maxima 50 persoane (restaurant, cofetarie, fast-food, cafenea), cu programul 08:00-00:00.

- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicţii temporare - nu este cazul 

Art. 7. Interdicţii definitive (permanente).

- construcţii cu funcţiune productiva sau industrială;

- localuri care polueaza fonic;

- parcelări de terenuri cu destinaţie industrială;

- construcţiile în interiorul perimetrelor de protecţie ale forajelor de apă potabilă;

- depozite de deşeuri.

3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor:

Art. 8 Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientarea faţă de punctele cardinale 
Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 119/2014. 

Amplasarea faţă de drumurile publice 
Conform Art. 18- R.G.U. şi cap. II. 6 al R. L.U. Autorizarea executării construcţiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. 

Amplasarea faţă de aliniament 
Se vor respecta prevederile Art. 23- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U. Zona construibila se va alinia la 6.00 m de limita de proprietate dinspre calea de acces si la cel putin 10m de limita din spate a parcelei respectiv conform prevederilor Codului Civil. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei

- Cladirile propuse vor fi independente, cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale să fie de minim 3,00 m sau H/2 din inaltimea cladirii la streasina;

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor:

- Clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de  10.00 m faţă de limită, conform plansei de REGLEMENTARI cu condiţia să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- Clădirile nu se pot amplasa alipit pe limita de fund a parcelei, indiferent de inaltimea lor.

Amplasarea în interiorul parcelei

In cadrul unei parcele se pot construi o cladire principala si 5 secundare (anexe, foisor, etc.).

Se vor respecta toate prevederile Art. 24- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcţii se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2017, art. 2,3,4,5 16 şi 17. Amplasarea viitoarelor c-tii se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa existe o durata minima de 1 ½ h de insorire;

Art. 9 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Accese carosabile - Conform Art. 25, Anexei 4 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. 

Art. 10 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Conform Cap. II. 8 din R.L.U. Conform art. 29 din R.G.U.

PROPRIETATEA   PUBLICĂ  ASUPRA  REŢELELOR DE  ECHIPARE EDILITARE

- Reţelele de alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii sunt proprietate de stat;

- Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale şi drumuri sunt proprietatea publică a comunei.

Art. 11 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor Conform Cap. II. 9 din R.L.U.

Parcelarea. 
Parcelările vor respecta Art.30 din R.G.U. şi Cap. II. 9 din R.L.U. Este prevazut un lot  exclusiv pentru ZONA DE SERVICII PUBLICE – zona S, plasat in zona sudica studiata; forma parcelei este poligonala.

Art. 12 Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înaltime propus pentru zona construibilă de instaturii si servicii publice este de: S+P+1E. La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. 

Art. 13. Aspectul exterior al construcţiilor Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U. 

a) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al cladirilor de pe parcela şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

b) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor deja existente in zona. 

c)  Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale (nu e cazul).

d) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. 

e) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare 

f) La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei.

Art. 14. Procentul de ocupare al terenului P.O.T. maxim admis pentru aceasta zona va fi de 35.00%, CUT = 0.70, Hmax = 10.50m; 

Art. 15. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri. 

Parcaje - Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.şi Cap. II. 10 din R.L.U. 

Spaţii verzi - Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U. Se impune realizarea de spaţii verzi plantate de aliniament de-a lungul cailor de comunicatie si canalelor de desecare, cit si pe terenul ramas neconstruit in incinta, minim 10% din suprafata acesteia.

Împrejmuiri - Conform art. 35 – R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U. Se recomandă ca soclul opac să aibă o înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de 1,80 m măsuraţi de la nivelul trotuarului. Se recomandă împrejmuiri vegetale.

V – ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT

1. Generalităţi

Parcelele de spatiu verde se vor intabula obligatoriu in C.F.

Art. 1. Prevederi cu privire la comasarea parcelelor. Nu se permite comasarea parcelelor.

Nu se permite impartirea parcelelor prevazute in prezentul PUZ in parcele mai mici.

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei este parcuri, amenajari sportive, recreere, agrement

Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale subzonei: reţele tehnico-edilitare, servicii compatibile funcţiunii de bază a zonei verzi (terenuri de sport, gradene pentru spectatori etc.).

2. Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei :

Art. 4. Utilizari permise: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de urbanism pentru intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde..

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii: prin exceptie de la prevederile de la Art. 4, este permisa schimbarea destinatiei spatiilor verzi in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, astfel cum acestea sunt prevazutede Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, altele decat cele privind constructiile locuintelor sociale, obiectivelor sociale de invatamant, sanatate, protectie si asistenta sociala, organizatiilor neguvernamentale, precum si administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.

Art. 6. Interdicţii temporare.

Nu se stabilesc interdicţii temporare.

Art. 7. Interdicţii definitive

Se interzice construirea oricăror obiective, altele decit cele menţionate la art. 4  si 5 al acestui regulament.

3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor:

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale. 
Amplasarea constructiilor sau amenajarilor de la Art.4 se va face cu respectarea prevederilor Legii 24/2007 şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat precum şi Ordinul Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă  nr. 119/2014 .

Se recomandă ca toate constructiIle sau amenajarile de la Art.4  în care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală atât a spaţiilor.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. 
Construcţiile sau amenajarile de la Art. 4 pot fi autorizate în zona care face obiectul planului urbanistic doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumuri publice, direct sau prin servitute de trecere.

Art. 10. Amplasarea faţă de aliniament. 
Amplasarea constructiilor sau amenajarilor de la Art.4 se va face cu respectarea unei retrageri minime de 4,00 m faţă de aliniamentul stradal

Art. 11. Amplasarea în interiorul parcelei. 
Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

Intocmit:

Arh. Raciu Sabin