REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM

ZONE TURISTICE

SISTEM

POIANA MĂRULUI-Munţii ŢARCU

VOLUMUL 3

REGULAMENT DE URBANISM PENTRU ZONE TURISTICE

CUPRINS:

DISPOZIŢII GENERALE

- Rolul regulamentului local de urbanism......................................

- Baza legală a elaborării RLU.......................................................

- Domeniul de aplicare a regulamentului.......................................................

- Divizare în zone şi subzone.........................................................

- Principii de reglementare.......................................................................

- Derogări de la RLU........................................................................

Cap. 2. PRESCRIPŢII LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE

2.1.REGULI DE BAZĂ PRIVIND OCUPAREA TERENURILOR.

2.2.REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.3.REGIMUL PRIVIND SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC

2.4.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

2.5.REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA, DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU

CONSTRUCŢII

2.7.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI

2.8.REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Cap.3 PRESCRIPŢII LA NIVELUL UNITĂŢIILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

3.1. Zona de cazare, refugii şi puncte sociale

3.2. Zona spaţiilor verzi, păşune, pădure

3.3. Zona căilor de comunicaţii, transport rutier şi cablu

3.4. Domeniul de schi (zonă mixtă- pârtii, instalaţii, păşune)

3.5. Zona gospodăriei comunale şi echiparea edilitară

UTR 1.s. NUCLEUL STAŢIUNII DE BAZĂ

UTR. 2.s. DEZVOLTĂRI ZONE TURISTICE

UTR.3.s. DOMENIUL DE SCHI

UTR.4.s. ECHIPAREA EDILITARĂ

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, aferent terenului cuprins în limitele studiate prin PUG –Comuna ZĂVOI, se referă la norme obligatorii pe terenurile cuprinse în zone turistice. Prescripţiile la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale întăresc şi fundamentează propunerile din prezentul PLAN URBANISTIC GENERAL – cu specific de ZONĂ TURISTICĂ.

La baza elaborării RLU stau :

- RGU aprobat prin HGR 525/1996, republicat în 2003 şi ghidul de aplicare a RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.

- RLU existent la Com.Zăvoi, RLU PUZ Domeniul de schi Nedeia  M-ţii. Ţarcu

- DISPOZITII GENERALE

1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a ternurilor, realizarea şi utilizarea construcţiilor pe întreg teritoriul închegat ca zonă turistică din cadrul Judeţului Caraş Severin, ramura Munţilor estici., incluzând:

- Satul de vacanţă (staţiunea) Poiana Mărului

- Staţiunea de pe platoul alpin Muntele Mic şi Domeniul de schi Muntele Mic- RLU staţiuni aferent Com. Turnu Ruieni.

- Domeniul de schi Culmea Nedeii din Masivul Ţarcu- RLU specific Domeniul de schi Nedeia M-ţii. Ţarcu

Prezenta documentaţie se referă la subzona POIANA MĂRULUI-NEDEIA

Acesta se constituie în piesă de detailiere a propunerilor din planşele de PUG, stabileşte reguli generale de construire, intervenţie în sit, echipare edilitară, rezervări cu interdicţii de construire. O dată aprobat devine piesă act de autoritate a administraţiei publice locale şi orice intervenţie se va face ţinând cont de prevederile prezente.

RLU constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Caraş  Severin, pe baza avizelor eliberate de factorii interesaţi în conformitate cu Legea 50/1991.

Scopul documentaţiei este şi de a declara nucleul existent şi propunerile de dezvoltare din Poiana Mărului, ca staţiune turistică.

Modificarea Planului Urbanistic General, implicit RLU, se face numai cu respectarea filierei de avizare, aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială.

Ele se conformează regulamentului local de urbanism aferent PUG aprobat,  se suplimentează cu norme specifice pentru staţiunea montană şi cea de bază, şi se vor anexa la Regulamentul PUG Com. Zăvoi.

- DOMENIUL DE  APLICARE

Domeniul de aplicare al acestui regulament se referă la ZONA TURISTICĂ ce cuprinde un sistem de aşezări, zone construite şi domeniul de schi pornind de pe platoul alpin al Muntelui Mic şi Munţii Ţarcu, împărţit pe 2 teritorii administrative- ale comunei Turnu Ruieni şi al Comunei Zăvoi, cât şi un staţiunea Poiana Mărului. Prescripţiile cuprinse în prezentul RLU (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu care face obiectul PUG.

Acest RLU are un efect intercomunal, ceea ce duce ca aprobarea sa finală să fie vizată de toţi factorii interesaţi.

La elaborarea RLU, au fost preluate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului:

- PATN, elaborat de Urban Proiect – secţiunea căi de comunicaţii – aprobat prin Legea nr. 71/1996;

- PATJ al Caraş Severin – pr. Nr. 97/4429-2003 elaborat de CASE SA Reşiţa

- PUZ Poiana Mărului- Lot 6 elaborat pentru Min. Dezvoltării de Markanter SRL-arh. Antonescu Şerban.

Limita de studiu – cuprinde arii şi aşezări de pe teritoriul administrativ al Comunei Zăvoi. Acestea se delimitează ca intravilane, ca staţiune Poiana Mărului şi trupuri în teritoriu. Nu se marchează în teritoriu domeniile de schi cu protecţie severă, dar se constituie la limita dintre pădure din administrarea Ocolului silvic  Oţelu Roşu, Caransebeş şi platou alpin- suprafaţa de păşune.

Intravilanul – va cuprinde zonele construite şi propuse spre construire, trupuri izolate în teritoriul staţiunii – staţii de vârf a teleschiurilor, stâlpii lor, terase belvedere, obiective de echipare edilitară din teritoriul staţiunii, sau din fondul agricol .

Domeniul de schi – cuprinde culmea Buza Nedeii până la Vf. Bistricoara din Munţii Ţarcului, teren virgin

2.BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII RLU.

Anexa 1

1.3. DIVIZARE ÎN ZONE ŞI SUBZONE de REFERINŢĂ

Sunt stabilite la nivel de fiecare unitate turistică în intravilan, unităţi de referinţă, pe grupe toponimice, care se regăsesc atât în Poiana Mărului, cât şi pe Muntele Mic: Regulile propuse prin RLU, sunt general valabile, dat fiind caracterul comun de aşezări turistice. Rezultă un bilanţ total al zonei turistice, din însumarea celor menţionate:

Intravilan Poiana Mărului

- Zone construite (locuinţe, case de vacanţă, cazare şi dotări aferente necesare)

Dezvoltări turistice, obiective de interes public            	       	S= 207,58 ha

- Zone spaţii verzi, amenajări sportive, recreere                              	 S=   84,30 ha

- Zona gospodărie comunală şi echipare edilitară                            	 S=  14,21 ha

- Zona căi de comunicaţie, transport rutier, pe cablu ,dotări pt. schi  	S=   49,08ha

Extravilan, domeniu de schi Munţii Ţarcu

- Zona domeniului schiabil    Nedeia                                                    S= 155,00 ha

Din care stabilirede intravilan Nedeia pentru o suprafaţă de 	S= 1,10 ha.

- ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Ca parte integrantă a Regulamentului, vor fi determinate şi delimitate 3UTR –uri, unele cu subdiviziuni funcţionale, după cum urmează:

UNITATEA 1 -  POIANA MĂRULUI şi trupuri

1.1. Staţiunea poiana Mărului

1.2 Staţie de bază telegondolă Balota, instalaţii schi;

1.3. Gospodărie comunală izolată- alimentare cu apă

UNITATEA 2 -PLATOU NEDEIA   domeniu de schi subdivizat:

- 3.1. domeniu de schi – extravilan păşune şi pârtii

- 3.2. staţii principale de îmbarcare şi debarcare pentru telegondola, refugii, cabane turistice şi forestiere existente  -intravilan

- 3.3. stâne tradiţionale- exploataţii agricole extravilan

- 3.4. captări, staţii pompe, înmagazinări apă potabilă, microstaţii biologice de epurare ape uzate, cabine de transformatoare electrice

- 3.3. Instalaţii de transport pe cablu şi staţiile aferente - extravilan

- PRINCIPII DE REGLEMENTARE

Se reglementează o serie de măsuri pentru asigurarea condiţiilor în staţiune turistică- parc turistic, pe principiul unei dezvoltări durabile, care să corespundă şi cerinţelor generaţiilor următoare. Perimetrul de aplicare este fixat cf planşei 1.1. Teritoriu administrativ, pl. 3.4. Poiana Mărului-propuneri. Reglementări şi PUZ Domeniu de schi Nedeia

DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

- derogare = modificarea condiţiilor de construire: aliniere, mărime parcelă, indici de ocupare maximali.

- Se admit derogări, în cazuri bine justificate, datorate naturii terenului, sau a importanţei obiectivelor propuse, care nu se regăsesc în listele funcţionale prevăzute prin prezenta documentaţie.

- Indicii propusi sunt maximali, dar se admit valori sub indicaţiile prevăzute în regulament. În sus, variaţia admisă ca derogare este de maxim 5%.

- Modificări funcţionale, regim de înălţime, POT, CUT peste valorile indicate, constituie modificare a regulamentului, şi se poate admite numai pe baza unor noi documentaţii de urbanism, elaborate şi aprobate conform legii.

CAPITOLUL 2.

PRESCRIPŢII LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE

2.1. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

La baza oricărei dezvoltări stau principii general valabile:

a) Protejarea cadrului natural. Cadrul natural al zonei este deosebit de favorabil dezvoltărilor turistice, pornind de la nuclee existente, se dirijează dezvoltările de intravilan pe direcţia care se implică la minim în imaginea de ansamblu a platoului alpin, care urmăreşte limita pădurii, cu pante line şi ferite de viscole. Şi în zonele propuse spre construire, se impun indici de ocupare aerisiţi, suprafeţe ample de zone verzi tampon între loturi, sau gardă între circulaţii, parcări.

Se impune un POT maxim de 25% pentru construcţii în staţiuni turistice.

Se impun loturi noi de minim 600 mp şi se recomandă dimensiunea optimă 800-1000 mp.

Limitarea construcţiilor în arii de intravilan, au ca scop şi protejarea faunei şi florei existente, inclusă în sit NATURA 2000. Pentru acest capitol se elaborează un regulament independent prin studiul de impact asupra mediului.

Pe platoul Culmea Nedeii, in domeniul de schi din Muntele Mic se admit doar construcţii strict necesare pentru igiena şi siguranţa, protejarea persoanelor, cât şi instalaţiile tehnico-edilitare aferente instalaţiilor de transport pe cablu şi utilităţi.

Suprafeţele parcelelor construibile vor fi minime, înconjurând doar suprafaţa construită la sol şi terasele de belvedere, astfel POT se admite până la 80%.

Fiecare refugiu montan, sau staţie de vârf a transportului pe cablu, va fi echipat cu alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi încălzire.

În zonele de pădure şi păşune alpină, se va urmări cuplarea suprafeţelor ocupate de  pârtii, cu trasee  aeriene şi subterane de echipamente şi instalaţii.

Regula protejării cadrului natural existent trebuie respectată obligatoriu pentru a se obţine dezideratul unei staţiuni atractive.

b) Pentru dezvoltarea staţiunii sunt absolut necesare lucrări de echipare edilitară în sistem, numirea unui admninistrator de zonă, care se va implica în realizarea, intreţinera şi valorificarea lucrărilor de alimenatre cu apă, canalizare menajeră şi gospodărirea deşeurilor. Orice nouă construcţie se va autoriza numai în condiţiile realizării unui racord la echiparea edilitară a zonei staţiunii, după apariţia acestuia.

c) Domeniul de schi marcat orientativ pe planşa de reglementare, se impune a se păstra liber de construcţii cu alt rol decât instalaţii de teleschiuri, telecabine, platforme belvedere, sau cabine de vârf la care se pot amplifica funcţiuni de deservire a schiorilor şi instalaţiilor. Stâlpii de curent electric, telefonie, transport pe cablusunt admişi în cadrul domeniului de schi, dar de preferinţă limitrof pârtiilor amenajate, din motive de întreţinere şi amenajare pârtii. Orice drum de acces propvizoriu pentru construcţii, se va desfiinţa după utilizare şi va constitui obiect de reconstrucţie ecologică.

d) Pentru formarea unui cadru unitar, omogen în ceea ce priveşte tipul de construcţii, se impun măsuri de limitare a materialelor de construcţii, finisaje, tip de învelitoare, proporţii de tâmplării, chiar şi lucrări de amenajare a dalajelor exterioare, astfel încât să se dezvolte un caracter unic, dând o notorietate  staţiunilor. Detalierea acestor reguli se regăsesc în cap. 3.1.

Tipul de funcţiuni admise

Se admit următoarele funcţiuni:

- cazare în scop turistic desfăşurată pe mai multe nivele de comfort

( hotel de 40-150 locuri; pensiuni şi cabane de 10-30 locuri, case de vacanţă individuale, unifamiliale, tabere sportive de tineret şi copii, unităţi de cazare ale unor instituţii şi firme cu circuit închis)

- cazare în scop de cercetare şi  urmărire a florei şi faunei,

- puncte belvedere cu amenajări de terase, pavilioane pentru birdwaching, de regulă în domeniul de schi, pe lângă staţii de circulaţie pe cablu, sau pe malul lacului Poiana Mărului.

- unităţi de alimentaţie publică fie aferente unităţilor de cazare, fie independente, de diferite categorii, se recomandă puncte cu ceainărie si hrana preambalată la staţiile de teleschi

- baze de agrement şi sport (terenuri de sport acoperite, săli de fitness, recuperare fizică, saună, bazine de înot de mici dimensiuni, piscine acoperite, săli gimnastică recuperatorie, săli de spectacole sau multifuncţionale de mici dimensiuni-60 până la 180 locuri), terenuri de sport în aer liber pentru vară.

- instalaţii de transport pe cablu şi cabinele aferente utilajelor, ateliere întreţinere curentă la subsol / demisol cabină pornire.

- şcoli de schi, fie independente, fie pe lângă unităţi de cazare, spaţii de închiriere material sportiv adecvat

- obiective de utilitate publică :

– centru de informare şi repartiţie în staţiune, închiriei material sportiv

- salvamont, cabinet medical pentru urgenţe – prim ajutor

- biserica existentă la Poiana Mărului– obiectiv de cult ortodox,

- centre de gospodărire şi întreţinere echipament tehnico-edilitar, transport pe cablu

- sedii de unităţi silvice, canton vănătoare şi păstrăvărie la Poiana Mărului

- surse şi captări, tratări apă potabilă, reţele majore de distribuţie

- anexe ale staţiei de epurare centralizată şi reţea colectare ape uzate

- spaţii gospodăreşti de deservire

- ferme de producerea hranei sau a băuturilor din pensiunile agroturistice propuse, de mică capacitate la Poiana Mărului

- păstrăvărie la Poiana Mărului

- spălătorii de rufe, lenjerie pat, feţe de mese....

- brutării, patiserii de mici dimensiuni, sectoare de producere sucuri naturale, bere, fructe de pădure

- spaţii de întreţinere utilaje ca anexe la staţiile de transport pe cablu

- cimitir la Poiana Mărului, sat cu pop stabilă

- surse de energie neconvenţională

- microhidrocentrale

- captatori solari pentru producerea apei calde, sau pentru încălzire, montati pe acoperişuri, sau terase ale clădirilor, refugiilor montane

- instalaţii eoliene, de tip casnic, aferente unor unităţi, montate în incinte sau pe terase

- rutiere	- circulaţii auto, parcări

- transport pe cablu – staţii, piloni de susţinere, cu bază sub 3,0mp

- zone verzi – amenajări în cadrul loturilor şi amenajări peisagere între loturi, zone dintre lotizări, unităţi construite, perdele de protecţie

- zone de sport- terenuri cu suprafaţă înierbată, sau zgură, împrejmuiri cu plasă se sârmă, iluminat de contur, gradene, corpuri de clădire cu vestiare şi grupuri sanitare, duşuri

Analizând criteriile esenţiale de formare a unei staţiuni, se evidenţiază:

- Potenţial turistic natural: valoros prin cadrul montan şi lac de acumulare, perspective deschise spre văi, păduri de răşinoase, floră şi faună protejată prin sit Natura 2000, relaţii spre M-ţii Ţarcu, cunună de izvoare cu debit mare pe curba de 1700-1400m altitudine, care alimentează un bogat sistem hidrografic.

- Infrastructura generală: nucleu existent format din hotel vile şi cabane, case de vacanţă şi pensiuni cu o capacitate de cazare de 600 locuri, căi de acces rutiere (2trasee DJ).

- Calitatea mediului: nealterată în general, proiecte pentru sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare, gospodărire a deşeurilor .

UTILIZĂRI INTERZISE:

- activităţi şi clădirile sau incintele aferente, care pot produce noxe în atmosferă, la nivelul solului, subsolului, poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, zgomote (activităţi productive, depozite de substanţe nocive, baze de transport rutier cu trafic greu, intens, unităţi care aduc prejudicii sănătăţii persoanelor sau animalelor.

- orice construcţie care nu poate fi echipată edilitar,

- construcţii care depăşesc indicii limită admişi prin prezentul RLU.

  - Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit.

a. Zone de valoare peisageră şi zone naturale protejate

Zona naturală protejată este o suprafaţă delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare. Pe teritoriul analizat există o reglementare generală de protecţie a platoului alpin – SIT NATURA 2000, care se întinde dinspre Muntele Mic spre Munţii Ţarcu.

Zona cu valaore peisageră este o arie naturală protejată, caracterizată prin concentrarea în cadrul teritoriului său a unor peisaje naturale unicate, sau rare.

Pe teritoriul analizat, implicaţiile privind protejarea sitului, se referă la interzicerea construcţiilor şi al activităţilor care pot agresa, altera peisajul, sau pot produce poluarea mediului prin emisii de noxe în atmosferă, apă, la nivelul solului şi al subsolului, sau pot influenţa negativ flora şi fauna existentă în zona protejată prin SIT NATURA.

Conform OUG 57 / 20 iunie 2007, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitetelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, se specifică modul de administrare şi monitorizare a acestor arii. Pe teritoriul analizat, implicaţiile privind protejarea sitului, se referă la interzicerea construcţiilor şi al activităţilor care pot agresa, altera peisajul, sau pot produce poluarea mediului prin emisii de noxe în atmosferă, apă, la nivelul solului şi al subsolului, sau pot influenţa negativ flora şi fauna existentă în zona protejată prin SIT NATURA 2000.

Prin amenajările propuse se urmăreşte păstrarea condiţiilor naturale şi a echilibrului ecologic. În zona naturală protejată există deja unităţi de cazare prin care se practică turismul, există drumuri pe rutele obişnuite de acces pe platou, poteci drumeţii, sau pârtii de schi, care  intervin în zona păşunii alpine. În aria de interes comunitar există şi alte lucrări din sistemul energetic, sau păduri cu fond cinegetic, aparţinând de comunaZăvoi. Amplasările de noi unităţi turistice, sau instalaţii de schi, se vor face de regulă la liziera pădurii, sau în poieni, care oferă o protecţie faţă de factorii climatici, şi zone care nu presupun scoateri din fondul forestier, sau domeniul de păşunat.

Suprafeţele parcelelor construibile din domeniul platoului alpin, vor înconjura suprafaţa construită la sol şi terasele, POT nu poate fi sub 80% din aria concesionată. Vegetaţia acestor zone verzi va fi cea naturală (păşune alpină) fără intruziuni de plante străine zonei montane.

b. Păduri.

Suprafaţa de teren studiată pentru dezvoltări de staţiuni, sau domenii schiabile, este teren agricol- păşune alpină, în proporţie de 82%. Este format din terenuri cu păşuni, calitatea a lV-a, amestecat cu erupţii de granit, alterate. Restul este ocupat de teren neproductiv – stânci, sau izvoare şi ape curgătoare, izolat câte un pâlc de pădure.

Suprafeţele de teren ocupate cu păduri nu pot fi construite, decât prin scoatere din circuitul forestier, cu avizul Ministerului Apelor şi Pădurilor. În cazul terenului studiat prin documentaţia prezentă, pădurile existente sunt constituite din răşinoase şi foioase – predominant fag- spre baza munţilor.

În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot autoriza construcţii necesare întreţinerii pădurilor, a faunei, culturilor forestiere. Cabanele forestiere existente au dreptul să-şi extindă suprafaţa construită, în cazul unor modernizări, sau completări funcţionale – cazare, cabane de vânătoare, popasuri pentru motocros, sau cercetare.

Circulaţia cu mijloace off road, se admite numai pe drumuri forestiere, sau de exploatare deja existente. Se interzice practicarea acestor sporturi prin fond forestier, în mod individual, şi fără organizarea de competiţii, conform unor regulamente specifice.

Prin programul special SCHI ÎN CARPAŢI se admit amenajări de pârtii, instalaţii aferente transportului pe cablu, necesare dezvoltării staţiunilor montane, în fondul forestier. Este cazul a 2 trasee de telegondole, ca legătură între Poiana Mărului şi Muntele Mic, pentru o telecabină, pe un versant al Văii Balota, sau traseul de telecabină spre Nedeia, în etape viitoare, cu scoatere din circuit forestier.

Sunt admise prin fond forestier, lucrări de interes public – drumuri, reţele edilitare şi echipamente de epurare. Sunt necesare trasee de canalizare menajeră prin fond forestier, spre staţie epurare, şi drum de acces de exploatare. Reţelele electrice, telefonice, necesare dezvoltării altor zone, în afara platoului, vor urmări drumuri şi cărări existente.

Nu se admit la limita pădurii construcţii generatoare de incendii, explozii, depozite de lemne, combustibiul lichid, gazos, sau surse de poluare.

Nu se admit exploatări forestiere în zona staţiunii poiana Mărului, sau pe drumurile de acces înspre platoul alpin, din orice direcţie, pe o rază de minim 1km, faţă de această limită, sau în zona vizibilă de pe drumurile publice.

Nu se admite folosirea drumului modernizat spre staţiune pentru transport de buşteni, decât în condiţiile unor derogări speciale de la administratorul de staţiune, sau cu condiţia plăţii unei taxe de drum, fond care va constitui necesarul reparaţiilor curente anuale ale drumurilor de acces în staţiune.

c. Ape

Conform Legii apelor 107/1996, sursele de apă potabilă constituie o rezervă importantă a teritoriului naţional, care se impune a fi protejată şi utilizată în mod raţional, echitabil. Poiana Mărului are posibilitatea alimentării cu apă din cursurile Bistra Mărului şi Şucu. La nivelul platoului alpin Culmea Nedeii, există un şir de izvoare, fie pe versant estic, fie vestic, la cote similare- peste 1700m.

Sursele de apă existente şi nou propuse- de regulă captări de izvoare, sau ape de suprafaţă nepoluate – se delimitează de către autorităţile administraţiei publice judeţene, pe baza avizului organelor de specialitate, în primul rând pentru perimetrul de protecţie în regim sever. Prin planurile de urbanism se delimitează perimetrul de protecţie conform normelor specifice.

Mărimea ariilor de protecţie a surselor de apă potabilă este stabilită prin Hotărârea nr. 930 / august 2005, inclusiv NORME SPECIALE privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

a) se stabilesc pentru ape subterane şi izvoare

– arie de protecţie sanitară cu regim sever  – distanţa faţă de captare izvor : 50m în amonte, 20m în aval de captare şi 20 m în lateral, de o parte şi alta, pe direcţia de  scurgere.

- zonă de protecţie sanitară cu regim de restricţie – considerând un tranzit subteran de minim 50 zile – pentru izvoarele luate în calcul, se cosideră întreg platoul alpin, versant sud şi vest, de la cumpăna apelor, până la 100m în aval şi lateral faţă de surse.

- perimetru de protecţie hidrologică – pentru captări de izvoare, această dimensionare necesită o analiză detailiată a situaţiei hidrologice, având în vedere aria de regenerare a surselor de apă exploatate. Pentru zona analizată, întreg perimetrul staţiunii va face parte din perimetrul de protecţie hidrologică, considerând că aceste izvoare vor constitui sursă de alimentare cu apă a localităţilor din aval, respectiv perimetrul de protecţie hidrologică a râului Sebeş şi Bistra Mărului, inclusiv afluienţi.

Exploatarea şi amenajarea terenurilor cuprinse în ariile cu regim de protecţie a apelor subterane şi de suprafaţă, este conformă cu Legea 930/11august 2005- Regim sever CAP. VI, art. 21-; CAP.VII- art. 24, art.25, art. 26.

Construcţiile anexă şi instalaţiile necesare captării, tratării apei, se conformează la aceeaşi Lege, CAP. VIII, art. 30, art. 32, art.33, art.34

Captările de apă potabilă din perimetrul staţiunii, existente şi propuse, constituie obiectiv de utilitate publică şi nu pot fi revendicate ca proprietate a unei persoane fizice, sau juridice. Vor intra în administrarea şi supravegherea organului administraţiei publice responsabil. Modul de folosire a terenului din zone de protecţie va fi comunicat deţinătorilor de teren şi înscris în cartea funciară, în evidenţa cadastarlă, cu servitute, cf. Legii 107 /1999 Legea Apelor anexa 2.

d. Zone construite protejate

Nu există obiective de patrimoniu în Poiana Mărului sau platoul alpin al Munţilor Ţarcu.

Nu se propun obiective construite necesar a fi protejate.

2.3..Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public.

a) Prin riscuri natuarale se înteleg: alunecări de teren, scurgeri necontrolate de torenţi, eroziuni, dizlocări de stânci, inundaţii, scurgeri de nămol, şi altele, ce se delimitează prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean, se preiau în planuri de urbanism şi se vor înscrie în cadastru.

Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

La nivel de staţiune Poiana Mărului nu sunt inventariate zone cu riscuri naturale. Singurul amendament se face în vederea preîntâmpinării avariilor de la digul de anrocamente al Lacului Poiana Mărului, cu pilier de siguranţă de 50m pe ambii versanţi ai văii.

La nivel de Poiana Mărului, există risc de inundare prin torenţi, care au debite fluctuante în funcţie de anotimp, aduc aluviuni. Pentru acestea se instituie un culoar de 5,00+5,00m stânga dreapta faţă de curs, în vederea unui acces liber, cât şi pentru executarea de lucrări de protecţie maluri, praguri de rupere, cu bazine desnisipatoare.

În ceea ce priveşte construcţiile, care au apărut sub cota de coronament maxim a Lacului Poiana Mărului, sau în albia minoră a Râului Bistra Mărului, se propune demolarea acestora şi strămutarea în amonte. În cazuri excepţionale, dacă cota +0,00 se situează la diferenţe de maxim 1,50m faţă de cota 625, se admit lucrări de îndiguire, val de pământ, care să protejeze construcţiile. Se vor executa prin grija proprietarului de clădire, care doreşte menţinerea clădirii în zona de risc.

- Zona de captare a izvoarelor se va delimita în teren cu perimetrul de protecţie sanitară, cf. Legii 107/1996 Legea apelor şi Legea 930 din 11 august 2005
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

- Se consideră arealul domeniului de schi ca zonă montană izolată, pentru care se prevăd obiective publice necesare protecţiei schiorilor pentru condiţii climatice defavorabile (refugii cu puncte sociale) ce vor acoperii sub-areale în jurul unor pârtii grupate, dar se vor prevedea şi rezervoare de apă, extinctoare, nisip şi unelte de stingerea incendiului, lângă fiecare construcţie ocupată de persoane,  necesare pentru stingerea unui incendiu prin grija voluntarilor de la faţa locului. Echipe specializate nu au acces pe platou decât cu elicopterul. Se impune montarea unui sistem de alertare locală pentru situaţii de criză: accidente sau incendii, cu alarmare la unitatea specializată cea mai apropiată.

b) Riscul de incendiu şi explozie- riscuri tehnologice.

Riscuri tehnologice sunt cele determinate de procese industriale, care pot duce la incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren, ori poluare, şi sunt factori generatori de accidente majore în dauna vieţii sau a bunurilor materiale.

Riscul dat de avarierea barajului de la Poiana Mărului a fost tratat in Vol.II RLU Localităţi.

În situaţia concretă a staţiunii Poiana Mărului şi a muntelui, există pericol dat de instalaţii de încălzire, depozite nesupravegheate de material combustibil (lemn, sau combustibil lichid, gazos), execuţii defectuoase ale acestora, a coşurilor de fum, instalaţii electrice şi electronice îmbătrânite, sau prost executate.

Conform legislaţiei în vigoare, orice obiectiv nou propus va avea asigurat un acces carosabil, menţinut liber în orice moment, înspre punctele cu risc de incendiu sau explozie, pentru intervenţia unităţii de pompieri, cu dimensiuni minime de 3,8 m lăţime x 4,2 m înălţime. La obiectivele cu risc de incendiu se vor prevedea în mod obligatoriu hidranţi de incendiu, în număr determinat funcţie de specificul fiecărei unităţi. Pe trasee de circulaţie publică majoră, la pas de 100-200m se vor prevedea hidranţi exteriori, marcaţi prin semnalizări vizibile, cu instrucţiuni de utilizare, şi la strat de acoperire cu zăpadă de cca.1,5m. Se impune crearea unui rezervor de apă de incendiu, racordat la reţeaua de hidranţi exteriori propuşi. Lucru valabil pentru Poiana Mărului

In zona montană, cu clădiri izolate se impune formarea unuei rezerve de apă de incendiu, care poate fi utilizată pentru formarea zăpezii artificiale. Pentru preîntâmpinarea propagării focului de la o cabană la alta, se impune un regim de construire izolat. Nu se interzice folosirea ca material de construcţie a lemnului, dar se impune ignifugarea acestuia.

La autorizarea fiecărei unităţi de cazare se vor urmări respectarea normele de alcătuire a coşurilor de fum, a instalaţiilor de încălzire, a instalaţiilor electrice, căi de evacuare, cf. P-118, în funcţie de capacitatea fiecărei unităţi de cazare, sau alimentaţie publică.

Nu se admit unităţi de producţie pe raza staţiunii, cu excepţia atelierelor de întreţinere utijlaj de teleschi, servicii de spălătorie, brutărie sau cele din sectorul industriei alimentare.

- Autorizarea executării construcţiilor care prin natura lor pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de evaluare a riscurilor pentru populaţie, elaborat şi aprobat conform legii. În baza studiului se emite acordul de mediu, care este actul tehnico-justificativ prin care se stabilesc condiţiile de realizare a unui proiect, sau a unei activităţi cu risc din punct de vedere al impactului asupra mediului, sau a sănătăţii populaţiei.

- Se impun culoare de siguranţă pentru instalaţiile de transport pe cablu, neconstruibile, în lăţime de 25m/ 20m/12m, în funcţie de tipul instalaţiei.

  - Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii.

- Amplasarea oricărei construcţii va fi în relaţie cu căile de circulaţie, şi va avea în vedere o bună orientare spre peisaj, spre puncte cardinale şi ferit de vânturi dominante.

- Regula amplasării este un pas mare între construcţii isolate 6-15m in funcţie de materialele de construcţie, aliniamente pe curbele de nivel, asigurarea vizibilităţii spre peisaj între 2 clădiri vecine,

- Nu se impun aliniamente în cazul domeniului de schi cu unităţi cazare şi refugii izolate, dar se va urmări dispersia cât mai egală în teritoriu.

- Nu se amplasează construcţii în terenul de gardă al instalaţiilor de transport pe cablu.

- Se va impune formarea unui domeniu public al străzilor ce cuprind parte carosabilă şi pietonale, cumulate cu trasee de reţele edilitare în sistem centralizat. Pentru formarea unui sistem de străzi în staţiune, sau în zonele de extindere, se stabileşte o retragere minima de 4,50m din axul drumului existent, sau propus. Acolo unde există împrejmuiri ce încalcă acesată regulă, se impun retrageri. Acolo unde există clădiri ce nu respect acest profil stradal de minim 9,00m, se impun retrageri de terase, sau clădiri.

- Se impune un regim de înălţime moderat (maxim P+4 la unităţi hoteliere).

- Amplasamentul clădirilor va urmări o aliniere orientativă faţă de străzile de deservire, asigurarea gabaritelor de circulaţie şi trecere a instalaţiilor edilitare, pozarea în paralel cu curbele de nivel.

- Pentru protecţia împotriva intemperiilor se admit formarea de ecrane verzi de protecţie din plantaţii de pomi de răşinoase, dar de regulă, se optează pentru amplasamente ferite de liziera naturală a pădurii.

- Construcţiile din domeniul montan trebuie să fie vizibile de la distanţe mari chiar şi pe timp de viscol, deci se admit culori uşor recognoscibile în câmpul de zăpadă albă–gri, verde, maro.

- Se admit panouri şi instalaţii de semnalizare pe traseul potecilor de drumeţii, sau al pârtiilor.

Regui de conformare a clădirilor din staţiuni şi domenii de schi:

Rezistenţa – pentru stabilizarea terenurilor din amonte de fiecare construcţie se impun lucrări de ziduri de sprijin, taluzări naturale înierbate sau cu protecţie de folie geotextilă. Materialele de construcţie vor asigura stabilitatea şi siguranţa construcţiilor, cu măsuri individuale în funcţie de stilul arhitectonic ales.

Rezistenţa la foc şi reducerea sarcinii termice în clădire - realizarea instalaţiilor interioare din clădire cu constructori acreditaţi. Depozitul de lemne se face sau în cadrul construcţiei, dar în zone cu ziduri de piatră, beton, sau în exteriorul clădirii, în spaţii amenajate şi protejate sub acoperiş.

Este necesară asigurarea unui acces în caz de pericol – permanent liber, pentru accesul maşinilor şi utilajelor de intervenţie. Se asigură căi de acces cu lăţime de 3m, şi accese auto individuale pentru fiecare lot în parte în zone ca Poiana Mărului. Pentru unităţile montane isolate în timp de iarnă, se impune formarea unui personal de pompieri voluntari care pot interveni prompt utilizând rezerva de apă din aria montană, sau eventual sistemul de hidranţi din întreg arealul domeniului de schi cu refugii izolate.

Protejarea anti-efracţie – prin obloane, sistem de încuietori, împrejmuiri naturale.

Protejarea la zăpada, viscol şi vânt – obloane şi parazăpezi montate la limita streaşinilor. În jurul clădirilor se va lăsa un degajament până la zidul de sprijin, sau taluzul din amonte, sau limita lotului superior de cca 1,50m, pentru curăţarea şi evacuarea zăpezii.

Protejare faţă de ape meteorice – se recomandă ca fiecare clădire să aibă prevăzut un dren în partea din amonte a sa, cu dirijare la canalizarea pluvială, cât şi protecţie hidrofugă verticală a subsolurilor, demisolurilor, tangente la teren.

Economia de energie- se impun sisteme de izolare termică cât mai eficientă a clădirilor, se recomandă utilizarea panourilor solare sau fotovoltaice pentru producerea de energie, apă caldă menajeră. Se impun sisteme de iluminat stradal cu leduri, sau cu panou captator solar. Se admit sisteme eoliene de uz casnic pe stâlpi de mica înălţime sau pe construcţii, atunci când implantarea lor nu deranjează vecinătăţi, nu blochează perspective vizuale majore.

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

- Orice construcţie ce presupune ocuparea pe o perioadă de timp cu persoane, va avea asigurată o echipare minimă necesară : alimentare cu apă, canalizare menajeră, energie electrică, încălzire. Se impune racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi canalizare menajeră existent, sau în curs de realizare.

- Se admit rezolvări locale de utilităţi pentru fiecare construcţie izolată în teritoriu situate în afara razei de deservire a sistemelor centralizate, sau care presupun investiţii ce depăşesc bugetul investitorului.

- Reteaua de străzi din staţiune, sau zone turistice, va asigura scurgerea apelor pluviale cel puţin cu rigole deschise, pe pantele naturale ale terenului, până la un curs de apă.

- Toate reţelele electrice din staţiunea montană vor avea traseu subteran până la punctul de branşare al noii clădiri. Traseele aeriene din platoul alpin riscă să fie deterioarate de gheaţă, chiciură, aducând sarcini suplimentare asupra cablurilor.

- Nu se admit deversări de ape uzate direct în emisar, sau pe teren.

- Parcările cu o capacitate mai mare de 100 locuri, vor avea o suprafaţă impermeabilă şi o scurgere a apelor pluviale dirijate prin separator de uleiuri spre rigolele stradale.

- Toate lucrările de branşare, racordare la reţele din sistem centralizat, vor fi suportate de investitor, care are şi sarcina de a remedia deranjamentele produse în domeniul public al străzilor, sau în terenul natural.

  - Reguli cu privire la forma, dimensiunile terenurilor pentru construcţii

- Ocuparea cu construcţii în domeniul de schi trebuie să fie minimală. Suprafaţa parcelei se va delimita în jurul construcţiei, a trotuarului de gardă şi a terasei- suprafaţă ce se va scoate din circuitul agricol şi pentru care se stabileşte intravilan.

- Nu se impun în domeniile de schi suprafeţe de parcele, sau forme, aliniamente, deoarece nu există căi de circulaţie comune. Se vor amplasa în apropierea staţiilor de transport pe cablu. Se va lua în calcul şi suprafaţa de teren necesară amplasării dotărilor edilitare absolute necesare.

- Dimensionarea parcelelor minime din zona staţiunilor Poiana Mărului se va face urmărind indicatorii de mai jos:

  - Zona Hotelurilor cu o capcaitate medie de 60 locuri, cca. 40 mp AD pe loc.

POT maxim = 25%.

La un Ha lot revin : 10.000 mp x 25% = 2500 mp/Ad/ loc         	= 25 turişti/ha

  - Cabane, pensiuni turistice – medie 30-60 locuri, cca. 35 mp Ad/loc

POT maxim 25%

La 1 ha – 10.000 mp x 25% = 2500 mp- 35mp/Ad/loc                 	= 24 loc/ha

  - Case de vacanţă – medie 5 locuri, cca. 25 mp/Ad/loc

POT max = 35%

La 1 ha – 10.000 mp x 35% = 3500 mp- 25 mp Ad/Loc 		= 10 loc/ ha

  - Pensiuni agroturistice – mediu 15 locuri, cca 15 mp/Ad/loc

POT max = 25% respectiv  35% pentru cele agroturistice, ce includ si anexe gospodăreşti

La 1 ha –10000mpx35% = 2500 mp- 25mp Ad/loc......................................10 turişti/ ha

Concluzia este că se va obţine la început o densitate redusă a spaţiilor de cazare, cu o capacitate redusă de cazare, predominante fiind solicitările de case de vacanţă şi pensiuni turistice. Se va insista asupra promovării unor unităţi de cazare de tip hotel, sau cabană, care optimizează densitatea şi indicii de rentabilitate ai unei staţiuni.

Indicii de repartizare ai unităţilor în staţiunea montană vor urmări să ajungă la:

- Hotel.............................	35% din capacitatea totală

- Cabane, pensiuni..........	35% din capacitatea totală

- Case de vacanţă............ 	20% din capacitatea totală

- Unităţi cu circuit închis...	10% din capacitatea totală

(ale unor întreprinderi)

CUT maxim admis = 0,8

Dimensiuni minime de parcele, în funcţie de specific funcţional

Se diferenţiază suprafaţa minima necesară pentru un lot, în funcţie de tipul de cazare. Prezentăm mai jos indicia rezultaţi la un lot minim:

- HOTEL				S lot min = 3000 mp, POT 25% rezultă SC max = 750 mp CUT=0,6

- CABANĂ, 				S lot min =   700 mp, POT 25% rezultă SC max = 175 mp CUT=0,6

- PENSIUNI AGROTURISTICE	S lot min= 2000 mp, POT 35%, rezultă SC max = 700 mp CUT=0,5

- PENSIUNI TURISTICE  		S lot min = 1000 mp, POT 25% rezultă SC max = 250 mp CUT=0,5

- CASE DE VACANŢĂ		S lot min =   600 mp, POT 35% rezultă SC max = 210 mp CUT=0,5

Parcelări.

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe în mai multe loturi, care poate fi acceptată prin elaborarea unui PUZ cu RLU aferent, in vederea construirii.

În situaţia dată, se fac propuneri de parcelare pentru un areal de cca. de 70 ha în Poiana Mărului ,în vederea măririi capacităţii de cazare a staţiunilor propuse.. La Poiana Mărului, din Com. Zăvoi se fac extinderi pe terenuri aflate în domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice. Pentru Poiana Mărului se definesc arii cu funcţiuni clare, care nu se vor intercala, iar parcelările vor urmări trama de loturi iniţiale, aflate în proprietate privată , in cea mai mare parte.

a) Principalii factori care contribuie la alegerea zonelor de parcelare şi dimensionarea loturilor sunt:

- cadrul natural deschideri de perspectivă şi condiţiile climatice,

- limitarea zonei de creştere construcţii, domeniului de schi pe areale bine determinate,

- mărimea loturilor diferă în funcţie de tipul de unitate de cazare

- funcţiunea principală a zonei, ce dictează subordonarea lucrărilor conexe, sau alte echipamente şi dotări

- căi de circulaţie colectoare şi de deservire

- rezervări pentru obiective de utilitate publică necesare şi interdicţii în zone de protecţie.

- Gabarite minime ale căilor de circulaţie, fie rutiere, fie pe cablu,

- Un acces direct din drumurile publice

b) La realizarea parcelării se vor respecta următoarele reguli generale:

- Dimensine minimă de parcelă nou propusă – 600 mp pentru case de vacanţă şi 700 mp pentru cabane de mică capacitate, sau 1000 mp pentru capacitate mare (peste 30 loc), 3000mp pentru hotel.

- La loturile deja concesionate conform unor documentaţii anterioare, se vor urmări decalări în teren, fie în plan orizonatl, fie pe curbele de nivel în altitudine, astfel încât distanţa minimă dintre 2 clădiri să nu fie sub 10m.

- Interspaţii de minim 10 m între parcele aşezate pe versanţi, teren stâncos, cu bolovănişuri, sau cursuri de apă, torenţi din topirea zăpezii,

- Front la stradă minim de 15 m, în ideea unor construcţii izolate,

- Indice de ocupare la sol de maxim 35%, regim de înălţime maxim de 2 nivele supraterane la case de vacanţă, sau 3 nivele supraterane la cabane, pensiuni. Excepţie fac hotelurile care pot avea până la 5 nivele supraterane.

- Posibilitatea fiecărei construcţii izolate de deschidere spre peisaj, neîngrădirea vizibilităţii spre cadrul natural îndepărtat.

- Nu se admit îngrădiri cu excepţia gardurilor verzi din vegetaţie specifică zonei, plantaţii de protecţie si stabilizare teren.

- Posibilitate de accse auto pe una din laturile scurte ale lotului,

- Posibilitatea racordării la echiparea edilitară de zonă nou propusă.

- În sezon de vară, domeniul de schi poate fi folosit ca domeniu de păşunat.

Prin parcelare rezultă mai multe loturi, care devin parcele construibile, cadastrale distincte şi vor fi înregistrate în Cartea Funciară. O parcelare presupune şi părţi comune, care se vor trece în domeniul public – străzi, spaţii publice, reţele tehnico-edilitare, zone verzi, sport.

Parcelele aflate în domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice se pot comasa, sau dezmembra, cu condiţia menţinerii suprafeţei de lot minim şi acces auto independent.

În vederea executării de lucrări publice, se pot impune exproprieri pentru utiliatate publică.

- Orice concesiune, care are drept scop construirea unei unităţi de cazare, sau alt obiectiv din aria staţiunii, dacă nu a fost edificată într-o perioadă de maxim 5 ani de la semnarea contractului, poate fi anulată fără daune. Dovada încadrării în termeni, se va face prin prezentarea procesului verbal de recepţie finală a lucrării. Construcţiile începute şi nefinalizate în termen de 5 ani, sau construcţiile avariate de incendiu, sau alte calamităţi, aflate pe loturi concesionate anterior, pentru care nu există solicitări de continuare/ renovare, vor fi impozitate suplimentar, cf. impunerilor fiscale stabilite de Primăriei Zăvoi, până la remedierea avariilor şi a aspectului, sau renunţarea totală asupra imobilului. Cumulul impozitelor neachitate, dacă este mai mare decât valoarea imobilului- clădirea poate fi adjudecată primăriei.

2.7.Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi.

In zona staţiunilor Poiana Mărului se respectă indicatorii din Vol. II. RLU adică cel puţin 35% zonă verde amenajată, care poate cuprinde şi taluzuri verzi, plantaţii de protecţie, terase şi pergola, terenuri proprii de sport şi joacă, pavilioane sau ochiuri de apă.

În domeniul de schi nu se vor amenaja spaţii verzi.

Se vor folosi doar specii din vegetaţia existent a platoului montan pentru zona verde a lotului. Pentru protecţia la intemperii a unor construcţii izolate, se admit plantaţii de pomi la limite de lot, atunci când zona nu este ferită natural de liziera pădurii. Nu se admit plantaţii invazive care ar deranja fondul natural al platoului alpin. În jardinière, care nu interferează cu terenul natural, se admit aranjamente florale.

În domeniul de schi nu se vor amenaja spaţii verzi cu plantaţii florale, sau plantaţii de pomi. Se admit lucrări de amenajare a pârtiilor, instalaţii de transport pe cablu, trasee edilitare subterane, iar dacă solul a fost deranjat de lucrările de construcţie sau amenajare, investitorul are sarcina de a asigura reconstrucţia ecologică a fondului alterat.

La nivel staţiune, indicele de zonă verde va fi de minim 30%.

Terenul din domeniul de schi rămâne păşune alpină, iar refacerea amplasamentelor va folosi floră autohtonă regenerabilă după o pregătire prealabilă a topografiei locului.

Nu se prevăd perdele de protecţie plantate în zona platoului alpin.

Indicele de zonă verde din domeniile de schi va fi de minim 80%.

2.8.Reguli privind asigurarea acceselor obligatorii.

CIRCULAŢIE AUTO

Orice lot nou propus în staţiuni va avea asigurată o cale de acces carosabilă, sau semicarosabilă, din prima etapă de intervenţie, fie direct din drumurile publice, fie prin alei carosabile ce au character semiprivate (acces limitat pentru un grup de loturi şi maşini de intervenţie). Prin admiterea subparcelărilor se condiţionează orice parcelare de posibilitatea asigurării unui acces carosabil, cu gabarite corespunzătoare fluxurilor specifice, dar să şi permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor, sau alte avarii.

De asemenea, fiecare lot este echipat cu minim un lot de parcare, iar la fiecare grup de 10-

15 loturi se prevede o platformă cu parcări comune pentru vizitatori. Pentru unităţi publice- cabane, pensiuni, hotel, dimensionarea locurilor de parcare este stabilită în funcţie de capacitate, număr personal, accese de serviciu, cf, HG 525.

În vederea modernizării şi realizării unor profile corecte funcţional ale căilor de circulaţie,

căile de acces existente se lăţesc în detrimentul loturilorprivate, dar drumurile se lărgesc în mod simetric faţă de axele drumurilor de exploatare existente.

Materialul din care se realizează pardoseala căilor de circulaţie auto va fi beton, sau asfalt. Drumul judeţean, şi drumul propus spre modernizare, de categoria a III-a- colector principal pe malul drept al lacului, vor avea îmbrăcăminte impermeabilă – asphalt, beton, sau  pavele pe şapă de beton. Suprafaţa de rulare trebuie să asigure circulaţia şi pe timp de iarnă, să nu fie spălată/ distrusă de scurgeri de apă pluvială, aşă ca se vor prevedea rigole pluviale pe cel puţin o latură a străzii.

- Gabaritul minim necesar formării unei străzi colectoare de trafic, cu circulaţie în ambele sensuri, este de 12,00m, şi va cuprinde partea carosabilă cu 3,5m/bandă, acostamente, 2 trotuare a câte 2 fluxuri, rigole pluviale şi trasee subterane de reţele edilitare preferabil sub un aliniament verde, pozate la distanţe conform normelor.

- Gabaritul minim necesar formării unei străzi de deservire, cu circulaţie pe ambele sensuri, este de 9,00m şi va cuprinde partea carosabilă cu lăţimi de 3,20m /bandă, trotuare de câte 1 flux, rigole pluviale şi trasee subterane de reţele edilitare sub un aliniament verde, pozate conform normelor.

- Se admit străzi publice cu gabarit sub cele menţionate, doar dacă există sau se propune o mobilare pe un front al străzii şi cel opus este ocupat de zona verde, domeniu de schi.

- Acolo unde nu există posibilitatea formării de străzi la profilele menţionate, se admite intervenţia asupra împrejmuirilor existente, desfiinţarea de terase, chioşcuri, pavilioane.

- Panta maximă admisă a căilor de circulaţie publice e de 10%, iar pentru cele private 13%.

- În zonele de curbă strânsă, sau la intersecţii de străzi, se va asigura lărgirea profilului minim menţionat mai sus. Nu se vor admite construcţii, sau plantaţii, reclame, în zonele de vizibilitate redusă. În profilul drumurilor publice se admit doar marcajele rutiere necesare.

CIRCULAŢIE PIETONALĂ

Accese pietonale vor fi asigurate de-a lungul drumurilor principale menţionate, cel puţin pe

o latură a carosabilului. De regulă se propun trotuare în nucleul staţiunii existente, cu lăţimi de 1,2-2,4m, tratate cu pavele, sau pietriş mărgăritar limitat de borduri. Pe terenuri în pantă, sau ca alternativă se admit trotuare cu pavaj din dale de piatră naturală.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia publică de-a lungul

drumurilor, inclusiv a persoanelor cu handicap locomotor, ce folosesc mijloace speciale de deplasare. Preluarea de diferenţe de cotă se va face cu rampe continue, sub 8%, sau cu trepte largi (min60cm lăţime) de 15 cm înălţime.

CIRCULAŢIA PE CABLU

În dreptul staţiilor de bază, sau vârf ale telescaunului, teleschiurilor, se vor amenaja

platforme de staţionare şi îmbarcare turişti. La staţiile bază din staţiuni sau pe lângă drumuri judeţene, pentru telescaun, sau telegondolă, se impun şi platforme de acces auto, cu locuri de parcare. Dimensiunea lor va sigura accesul maşinilor de transport marfă, sau autobuze, cu posibilităţi de întoarcere. Staţia telegondolă propusă la Balota, sau zona Dalweg, se impune amenajarea unei parcări ample, se impune ca la cel mult 25m distanţă de staţie să poată fi folosită o suprafaţă pentru parcarea menţionată.

Culoarul de gardă pe traseul telescaunului, sau telegondolelor este de 25m, arie în care nu

se admit construcţii. Se exceptează amenajări de poteci, ce se împrejmuiesc, sau trasee de reţele edilitare, subterane, sau aeriene, în paralel cu axul acestora.

Culoarul de gardă pentru un teleschi va fi de 12-9m în fond forestier.

Trasee de transport pe cablu propuse în fond forestier, vor fi scoase din circuitul forestier, conform legislaţiei.

CAPITOLUL 3.

.PRESCRIPŢII LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE

3.1. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

Amplasarea noilor obiective se face cu condiţia respectării compatibilităţii dintre destinaţia propusă şi funcţiunile dominante din zona învecinată.

Pentru terenul analizat se stabileşte ca funcţiune dominantă cea de TURISM, inclusiv cea de agrement, petrecere a timpului liber, sport, gospodăriile anexă ale unităţilor turistice, clădiri şi echipamente sociale pentru personal, platforme tehnologice, baze de transport pe cablu alte dotări şi servicii necesare unei bune funcţionări a staţiunii. Sunt incluse funcţiunile de la Cap.2.2.

Caracterul domeniului de schi va fi completat pentru sezonul de vară prin păşunat şi turism de drumeţii.

3.2. Zona de cazare, refugii şi puncte sociale

VOLUMETRIE ŞI AMPLASARE

Modul de amplasare pe lot este dictat de condiţii de bună vecinătate conform codului civil, regulamentul de urbanism PUG şi condiţii de însorire, deschidere spre peisaj, mod de intervenţie dictate de siguranţa clădirilor, cât şi condiţii compoziţionale propuse:

- aliniamente principale existente/ propuse

- aliniamente laterale

- compoziţie generală pe lot, axe de trasare pentru o bună vecinătate între clădirile propuse pe lotul studiat

- posibilităţi de dezvoltare în viitor a construcţiilor vecine şi a reţelelor edilitare

- respectarea razelor minime de protecţie a surselor de apă şi a altor echipamente

AMPLASARE- Se admit construcţii izolate pe lot şi cel mult cuplate.

Loturile de concesionat în zona staţiunii, sau a trupurilor izolate, se vor delimita astfel încât în suprafaţa concesionată să nu existe scurgeri de ogaşe, ravine, stâncării, în poziţii care ar împiedica edificarea pe lot. În cazuri cu astfel de forme geologice, se admite decalarea între parcele cu până la 5,00m, teren păstrat ca zonă verde naturală, sau teren de trecere a circulaţiilor pietonale sau animale. Se admite păstrarea unui culoar de 2-5,0m lăţime între parcele situate pe un versant ce prezintă scurgeri de apă necontrolate, pentru formarea de rigole, praguri de depunere aluviuni.

Indicele de ocupare maxim admis este : POT=35%, pentru construcţii noi.

ECONOMIA DE ENERGIE: Se vor folosi material constructive şi izolaţii termice ce asigură un transfer termic avantajos. Se va urmări asigurarea etanşeităţii tâmplăriilor. Se recomandă sisteme de panouri solare, fotovoltaice. Sistemul de încălzire va utiliza pe cât posibil mai puţin lemn, în favoarea unor combustibili ca bricheţi, peleţi, sau energie electrică.

VOLUMETRIE – Tipul construcţiilor de cazare se propune unul tradiţionalist. Se impun următoarele condiţii de conformare, pentru formarea unui aspect unitar al noilor construcţii:

1. Case de vacanţă

- suprafaţa construită la sol sa nu depăşească 150 mp, incluzând clădirea de bază şi alte amenajări. Se recomandă clădiri compacte, care au pierderi de căldură mai puţine, dar nu se interzic rezaliduri, ieşinduri faţetate, etc. Regimul de înălţime admis Ds+P+1E, sau Ds+P+M.

- terenul fiind în pantă se propun de regulă construcţii cu fundaţii în trepte, ce urca pe pantă, şi cât mai puţine lucrări de nivelare, excavări şi proptire teren cu ziduri mari de sprijin. Se preferă taluzuri naturale şi ziduri în scară scuccesivă, cu denivelări de cca. 0,60-1,20m, astfel încât privirea să treacă peste fiecare gradenă de teren.

- se admit şi se recomandă demisoluri, care oferă spaţii pentru depozitări de obiecte sportive, depozit de lemne, camera de gunoi, loc garare, sau parcare acoperită autoturism propriu. Acest nivel se va realiza din materilae durabile – zidării de piatră, beton armat, eventual cărămidă şi placaje exterioare la faţa văzută cu piatră naturală, planşeu de BA.

- nivelele curente – parter, mansardă, sau etaj, se vor realiza din lemn (bârne masive, cu izolare între ele şi la faţa interioară, panouri de lemn şi înlocuitori cu straturi termoizolante interioare ramelor constrcutive) sau alte materiale, dar placate al exterior cu scândură, sau secţiuni din buştean, fasonat. Lemnul se va trata la exterior cu substanţe hidrofuge, ignifuge şi contra dăunători. Culoarea indicată este maro sau maro roşcat- lemn tratat cu substanţe ce-l fac închis la culoare, sau natur cu baiţ sau lac maro închis, maro roşcat. Se admit şi construcţii care au paramente de culare albă, dar tratează câmpuri, brâie, marcarea sistemului constructiv tip fachwerk, linia balcoanelor, cornişe şi copertine cu lemn aparent. Se admit rame, ancadramente, tâmplării şi obloane de altă culoare, în gama (lemn natur deschis, vopsitorii alb, verde închis, saugri). Nu se impun dimensiuni pe înălţime ale încăperilor, dar vor respecta OMS 119/2014 (min 2,60m liber)

- Nu se admit tâmplării de PVC, Aluminiu, deoarece lemnul este cel mai bun izolant, şi oferă posibilitatea unei căptuşiri bune faţă de restul panourilor de lemn. Tâmplăria uşii de acces, poartă garaj, sau spaţii tehnice, de la nivel inferior, pot fi din lemn masiv, sau uşă metalică, în culorile indicate. Obloanele pot fi din scândură omogenă, sau lamele de lemn. Parapetul balcoanelor va fi obligatoriu din lemn, de preferinţă scânduri aşezate orizontal, contrafişe şi montanţi.

- Proporţia de plin gol va fi în favoarea plinului, cu excepţii la camera de zi,sală de mese, unde se admit şi suprafeţe vitrate de dimensiuni mari, dar protejate cu obloane. Se recomandă proprorţia de 1/10 suprafaţă vitrată din suprafata încăperii. Raportul predominant va fi cu goluri aşezate în şiruri orizontale.

- Clădirea se va acoperi în mod obligatoriu cu şarpantă de lemn, fie cu spaţii utile de mansardă, tratate ca atare, fie pod liber. Se recomandă acoperişuri în 2 ape, care asigură cel mai bine scurgerea apei şi caderea stratului de zăpadă în zone favorabile – lateral clădirii. Coama se va orienta perpendicular pe axul străzilor. Panta admisă poate varia între 27-45°. Învelitoarea poate fi din tablă tip ţiglă, ţiglă ceramică presată dublu ancorată, sau ţigle din beton, grele. Nu se admit panouri sandwich, tablă ondulată şi cutată, azbociment. Culoarea indicată pentru învelitoare şi accesorii (jgheaburi şi burlane)- maro roşcat, maro închis, sau gri.

- la stabilirea partiului se va urmări poziţia coşului / coşurilor de fum (zidărie, sau prefabricate), astfel încăt să ajungă cât mai aproape de coamă şi să fie izolate faţă de elementele de lemn ale construcţiei.

2.  Cabane şi pensiuni – similar cu pct. anterior., dar regimul de înălţime creşte la Ds+P+1+M, sau Ds+P+2. Nivelele curente se vor trata la exterior fie cu câmp continuu de lemn aprent, sau combinaţie cu paramente albe pe tencuieli (zidării, panouri de betonil, alte panouri) şi mansardă de lemn. Balcoanele vor avea obligatoriu parapet de lemn. Se menţine indicaţia de culori, panta şarpantei, materaile constructive admise.

3.  Hoteluri – similar cu pct. Anterioare, dar se admit şi excepţii.

- se recomandă forme paralelipipedice, compacte, unde domină direcţia pe orizontală, bine aşezată în trenul denivelat. Regimul de înălţime maxim este de Ds+P+4 (+3+M). Se admit ieşiri din regimul dominant, cu un nivel parţial pentru a marca puncte de perspectivă, dar pe o suprafaţă de maxim ¼ din suprafaţa nivelului curent.

- se admite folosirea altor sisteme constructive decât cele indicate mai sus (cadre BA, cadre metalice, zidării cu sâmburi), dar se menţin valabile tratamentele de finisaj exterior ca dominantă – tencuieli şi zugrăveli alb, câmpuri de lemn aparent, cu marcarea orizontalei. Se admit accente locale de culoare în gama enumerată (maro roşcat, bej, verde, gri).

- la nivel parter, sau demisol, unde apar funcţiuni de primire, alimentaţie publică, se admit suprafeţe vitrate mai mari, şi se admit şi tâmplării tip pereţi cortină pe schelet metalic, cu măsuri de protecţie la vânt, viscol, grindină, efracţie.

- se admit şi alte tipuri de învelitoare decât cele menţionate anterior, de exemplu terase circulabile, panouri translucide din plexiglass, etc.

4. Refugiile montane – isolate în zona montană

Se prezintă arii recomandate:

Suprafaţa necesară în cazul staţiei vârf cu staţia centrală , …………… 1500mp

Suprafaţa necesară pt parcele refugii, grup social şi belvedere……….  200mp

SC maxim = 500 mp – staţia de debarcare Buza Nedeii

SC maxim cabane, refugii, grup social = 150 mp

Indicatorii POT şi CUT nu se aplică, având în vedere limitarea lotului construibil minimal acordat. (La un lot de 200mp pt un refugiu de 150 mp este de 75%)

Regim maxim de înălţime = 3 nivele (Ds+P+1 sau P+M, în funcţie de amplasarea pe pantele terenului)

Amplasarea se va face la punctul maxim de altitudine, într-un nod de pârtii şi instalaţii de transport pe cablu, se va încerca optimizarea deschiderii clădirii spre peisaj şi neîngrădirea vizibilităţii spre cadrul natural îndepărtat.

Se admit construcţii de cabane izolate, dar în afara zonelor de pârtii schi, sau a instalaţiilor de transport pe cablu, cu rezolvări locale de echipare edilitară corespunzătoare.

Se vor realiza soluţii de drenare şi stabilizare a terenului. Cabana central-staţia de vârf a telegondolei  şi refugiile vor trebui să se constituie în repere dominante ale zonei  din punct de vedere al altitudinii, al relaţiei cu pârtiile de schi din arealul apropiat, al volumetriei  cât şi printr-o arhitectură adaptata zonei geo-climatice , arhitectură reprezentativă pentru zona montana în care vor fi dezvoltate.

Prin modul de amplasare şi volumetria propusă, se vor proteja unghiurile de vedere cât mai largi către elementele naturale majore şi cadrul valoros de peisaj, inclusiv zonele  protejate prin Natura 2000 - Munţii Tarcu, Godeanu, Valea Bistrei Mărului, Lacul Poiana Mărului , Valea Sucului.

Dotările aferente, complementare funcţiunii de cazare sunt funcţiunea de alimentaţie publică şi servicii pentru turişti (puncte de prim ajutor, staţie Salvamont, depozite de materiale de întreţinere utilaje deszăpezire şi ratrak, instalaţii de producer a zăpezii artificiale şi grupuri sociale).

Se vor amenaja puncte de belvedere - terase sau pavilioane, foişoare de observaţie a peisajului / florei si faunei existente în cadrul zonei protejate prin situl NATURA 2000.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu obloane, sisteme de încuietori pentru perioada când nu sunt folosite, cât şi cu echipamente de stingere a incendiilor de primă intervenţie. Materialul lemnos va fi tratat ignifug. Pentru refugiile izolate se va asigura o rezervă intangibilă de alimente conservate, lemne de foc,  pentru o perioada de minim 5 zile.

Fiecare construcţie va avea prevăzut un spaţiu închis, în cadrul clădirii, pentru colectarea deşeurilor, ca protecţie împotriva animalelor sălbatice, a mediului natural şi pentru posibilitatea transportării spre instalaţia de transport pe cablu până în Poiana Mărului în containere închise. S. minimă cameră gunoi = 3 mp.

Responsabilitatea întreţinerii şi pazei acestor clădiri cade în grija investitorului, dacă nu o deleagă unui administrator stabilit prin contract.

- Unităţile de cazare şi alimentaţie publică vor fi omologate şi încadrate conform NORME HOTELIERE, prin grija beneficiarului.

- Construcţiile cu funcţiuni diferite, care sunt fie staţii de telegondolă, de teleschi, salvamont, spălătorii, brutării, ateleire de întreţinere utilaje, se pot individualiza prin alt tip de construcţie, volumetrie, dar vor folosi acelaşi materiale de finisaj predominant expuse anterior.

- Staţiile de teleschi şi ateliere de reparaţii utilaje vor avea ca predominanţă zidăria de piatră, câmpuri de tencuială albă, terase necirculabile, sau pante mici de acoperire.

- Spaţiile de servicii vor putea fi cu paramente de tencuieli şi zugrăveli albe, alt tip de tâmplărie, în funcţie de alte norme specifice.

- Cabinete medicale din cadrul Salvamont, au ca siglă culori specifice, care pot fi abordate în compoziţia finisajelor de exterior.

- Punctele de belvedere de la staţiile de vârf ale teleschiului pot folosi materiale şi compoziţii total diferite, dar în amenajările exterioare se va folosi piatra naturală, culorile predominante să fie cele enumerate.

MATERIALE DE CONSTRUCŢII, FINISAJE

Pentru construcţii se vor folosi materiale durabile, care să asigure siguranţa utilizatorilor, să asigure confortul termic şi care să nu prezinte risc la incendii. Clădirile vor fi finisate similar cu cele existente în zonă, sau cu materiale locale, dar care să nu distoneze între ele.

Tehnologia folosită va fi zidăria masivă din piatră naturală aparentă la exterior sau câmpuri de placaje de lemn tratat hidrofug, ignifug. Se vor utiliza hidro- şi termoizolaţii de generaţie nouă, atât la elementele verticale de construcţie cât şi pentru învelitori. La demisol şi subsol se vor realiza obligatoriu hidroizolaţii şi dren perimetral.

Învelitorile pot fi invelitori de tablă tip ţiglă, tablă lisă, sau acoperişuri cu ţiglă pentru mansarde, şi pot fi realizate cu una sau două ape. Se impune unghiul pantei de scurgere a şarpantei la variabile 30°-45°. Se admit prin excepţiiile enumerate mai sus şi învelitori cu pante mici (5-10°) de tip terasă înierbată la construcţii de mică dimensiune peste care vederea trece liberă spre peisaj (cele din zona serviciilor, ateliere întreţinere), sau la hoteluri, puncte belvedere care doresc să se integreze în mediul natural. Se recomandă grile parazăpadă care să menţină stratul de zăpadă pe acoperişuri, conferind o mai bună izolare termică a mansardelor.

Tâmplăriile pot fi de lemn, sau PVC culoare maro ca excepţie pentru unităţi hoteliere, pereţi cortină, cu bună izolare termică.

Culorile de finisare exterioară se vor conforma la un aspect decent şi nu strident – alb, gri, la zugrăveli, tâmplării maro, sau lemn natur băiţuit, tratat, învelitoare fie culoare din gama maro, brun roşcat, fie griuri, socluri din piatră naturală, sau placaje care imită piatra naturală. Construcţiile existente, care au utilizat altă gamă de culori la paramente, tâmplării, au obligaţia de a le modifica pentru încadrarea în prezentul RLU, în termen de 2 ani de la aprobarea sa.

Lucrările de stabilizare ale terenului natural se vor realiza din ziduri de piatră sau beton, sau cu taluz la 45° natural înnierbat, cu rigole şi barbacane pentru scurgerea apei meteorice.

Nu se impun materiale de finisaj interior, dar se menţionează ca necesare condiţiile de bună izolate termică, posibilităţi de golire a instalaţiilor pe timp de iarnă, bună izolare hidrofugă a mansardelor.

Pentru anexe de genul – depozit exterior de lemne de foc, depozit de schiuri, săniuţe, snowboard sau snowmobile, se admit construcţii exterioare independente din zidării de piatră, zidării tencuite alb, acoperiş o apă, sau terasă, sau se pot cuprinde sub polata acoperişului principal.

Fermele de animale ale pensiunilor agroturistice vor fi din materiale tradiţionale – piatră, lemn, învelitoare în 2 ape. Capacitatea maximă admisă în gospodării este de câte 5 animale mari (cai, vite, porci, capre) şi 50 păsări, iepuri, alte animale mici

Se vor reabilita stânele din aria montană, folosind doar materiale constructive tradiţionale: piatră, lemn, acoperiş din dale piatră, sau şiţă, strat vegetal înierbat. Se recomandă formarea unor terase acoperite pe schelet de lemn, cu pardoseală de piatră naturală, pentru primirea de vizitatori şi pentru oferta de produse locale.

MATERIALE CONSTRUCTIVE ADMISE

- Zidării piatră naturală aparentă

- Zidării de cărămidă sau înlocuitori, dar cu placaje de lemn în câmpuri, combinat cu tencuieli termoizolate şi zugrăveli

- Zidării din lemn, fie masiv, fie cu rame şi umpluturi termoizolante, placate la exterior cu lemn,sau GK rezistent la exterior

- Structură în cadre BA şi zidării de umplutură, la clădiri cu regim de inălţime egal sau  peste P+2E.

- Acoperişuri pe şarpantă de lemn cu pante de 20-35o

- Acoperişuri cu pantă mica, tip terasă circulabilă, necirculabilă, sau terase înierbate

- Învelitori din ţiglă ceramică, tablă tip ţiglă, ardezie, şiţă la stâne

- Tâmplării de lemn, PVC sau Al cu rame ce imită lemnul, uşi metalice la spaţii impuse

- Obloane din lemn fie scândură plină, fie lamele, jaluzele orizontale de lemn, Al folie lemn

GAMA DE CULORI ADMISĂ

- Pereţi exteriori: 	Zugrăveli alb, crem, sau griuri palide

Placaje de lemn bait hidrofug- maro, maro roşcat, bej, gri

Accente locale în proporţie de 10-15% în culori similar placajelor

Placaje piatră naturală sau înlocuitori, culoare gri, ocru, brun

- Tâmplării, obloane:	Lemn băiţuit maro închis, maro roşcat,verde închis				Metal –similar celor de mai sus (lemn)

- Învelitori şi accesorii. Maro, maro roşcat, gri închis

ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Amplasarea construcţiilor de orice fel, dar mai ales celor destinate cazării, trebuie să asigure însorirea naturală, pe o durată minimă de 1 ½ ore zilnic la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de camere/ dormitoare. De regulă se evită orienatrea dormitoarelor spre nord, şi se oreientează spre est, vest. Spaţiile de primire, camere de zi, săli de alimentaţie publică- se orientează spre est, sud.

Distanţa dintre clădiri, conform norme, trebuie să fie mai mare, sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii existente alăturate, pentru a nu se umbri reciproc. La o medie de 2 nivele supraterane şi demisol, rezultă o înălţime de cca. 6,0-7,50m. Prin prezentul regulament se impune o distanţă minimă de 10,00m între clădiri, indiferent de calcul.

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se face în conformitate cu normele sanitare – OMS 119/2014, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe:

- asigurarea însoririi

- asigurarea iluminatului şi ventilarea, naturale

- asigurarea percepţiei vizuale a mediului natural din spaţii închise

Prezentăm mai jos modele de construcţii agreate de beneficiar, care vor constitui un numitor comun pentru zonele de dezvoltare propuse:

HOTEL

PENSIUNI, CABANE

RESTAURANT, SERVICII

CEAINĂRII, GRUP SOCIAL IZOLAT, REFUGII

ALINIAMENTE ÎN PLAN ORIZONTAL PRINCIPAL / LATERAL / DOS

Aliniamentele sunt demarcări între domeniul public şi privat, respectiv concesiuni. Faţă de aceste limite demarcate prin planuri cadastrale, se pot defini alte limite de retragere, sau înşiruire construcţii, în funcţie de criterii cum sunt însorirea, vederea liberă, propagare foc prin vânturi dominante, risc de accidente şi vizibilitate la drumuri.

Aliniamentele din prezentul RLU se referă la tip de construcţie izolată.

Aceste aliniamente se formează după o tramă stradală bine definită, considerate drumuri publice, care cuprind atât carosabilul, cât şi trotuare, zone verzi de alinaiment, care vor îngloba şi reţele subterane.

Autorizarea construcţiilor se face numai în condiţiile în care se asigură un gabarit indicat pe planul de amenajări generale, faţă de stradă, sau alee de deservire.

De regulă, de la drumurile colectoare principale se ramifică în pieptene alei fundături cu inele de întoarcere, alei paralele cu curbele de nivel şi mobilate pe o singură latură (amonte de stradă). Loturile propuse se situează între parcele care nu au un front stradal definit, iar terenul nu permite o ordonare clară datorită configuraţiei pantei şi a drumului principal cu traseu şerpuit.

Compoziţia propusă pe amplasament este neomogenă, datorită diferenţelor de nivel şi a configuraţiei complexe a sitului şi a drumului existent, respectând însă anumite reguli ordonatoare. Regula principală de organizare este orientarea loturilor nou divizate şi a construcţiilor de pe ele pe o tramă ortogonală, eventual rotită cu 5-15° faţă de trama străzilor colectoare, cu latura scurtă a lotului orientată către baza pantei.

Aliniamentele propuse prin PUG sunt orientative şi maximale. Se impun doar formări de gabarite stradale pentru cele 2 categorii: colectoare şi de deservire.

Pentru traseul drumului judeţean de acces, se impune o retragere a limitelor de lot, sau construcţii, minimă de 10 m faţă de taluzul, sau bordura carosabilului, rezultând o ampriză de 26m minim.

Aliniamentul pe drumul collector -Pentru traseul colector se impune un gabarit de minim 12 m între fronturi.

Construcţiile de case de vacanţă de pe loturile propuse se pot retrage din aliniament cu maxim 5,00m de la aliniamentul orientativ, dar nu se admit ieşiri din aliniament. Pe terenul proprietate concesionată, cuprins între limita de proprietate şi aliniamentul frontului construit se admit spaţii vezi, amenajări de terase, pergole, mobilier urban, amenajarea rampei de acces auto spre demisol, dacă e cazul, sau a unor sisteme de acoperire pentru parcajele supraterane exterioare, sau a unor cadre de poartă, a contoarelor şi branşamentelor de energie electrică, cât şi lucrările edilitare subterane sau de la nivel teren. Se admit ieşiri din aliniament la cote ale nivelelor superioare cu balcoane, console, copertine, evazări de cornişă, cu maxim 120 cm. Retragerea de aliniament faţă de limita de proprietate nu implică modificări în statutul proprietăţii actuale.

În cazul rampelor de acces auto spre garaje de la demisol, sau subsol, acestea se vor rezolva pe loturile propuse pornind de la limita de aliniament spre interiorul loturilor.

Datorită configuraţei reliefului zonei, regulile de aliniere şi de configuraţie pe lot au anumite variaţii. Datorită declivităţii terenului, drumurile presupun taluzuri stânga-dreapta pentru a li se asigura geometria corectă. Taluzurile presupun o lăţime de 1,0-2,5m de la limita drumurilor, care rămân în profilul drumului public propus.

Aliniamentul în front stradal pentru alei - este de două tipuri, în funcţie de deservirea loturilor pe una sau 2 laturi ale aleii.

- Pe teren cu pantă lină, mobilare pe ambele fronturi, profilul mnim necesar este de 9,00m.

- Pentru teren denivelat, cu mobilare pe ambele laturi în debleu şi rambleu, retragerea de la limita parcelei de circulaţie va fi de 8 m de la bordura carosabilă, rezultând un gabarit minim de 16 m între laturi de loturi private, sau concesionate. Taluzurile vor fi păstrate în domeniul public al drumului.

Aliniamente laterale

Desfăşurarea variabilă la frontul stradal impune condiţionare variabilă la aliniamentele laterale pentru a asigura condiţiile de bună vecinătate pe ambele laterale ale loturilor şi o dispoziţie alternantă a caselor pe lot pentru o însorire şi o deschidere optimă către peisaj. Condiţia minimă de amplasare faţă de aliniamentele laterale este o distanţă de 2,00m cf. cod civil, dar impusă la 6,0m prin prezentul regulament, dictată de posibilitatea unui acces auto pe una din laturi spre curte, dar în acelaşi timp pentru a oferi condiţii de însorire între clădiri, între limita de lot şi orice construcţie nou propusă, permiţând iluminarea pe toate faţadele de la corpurile nou propuse. Se admit retrageri din aceste aliniamente laterale, numai în condiţiile în care prin mobilare în şah, se obţin distanţe minime între clădiri de 10,0m. Alinierile laterale se consideră perpendicular pe direcţia aliniamentului orientativ din front stradal.

Suprafaţa de teren cuprinsă între limita de proprietate şi retragerea de aliniament se amenajează ca zonă verde a lotului, terasă. Cornişa şarpantelor, sau atice ale teraselor de la cote superioare pot, şi se recomandă a ieşi din acest aliniament, dar nu mai mult de 1,50m. În cazul teraselor de la cote superioare nu se admite vedere directă spre proprietatea vecină la distanţe sub 2,0m, caz care impune realizarea de panouri opace de vedere directă, sau devierea unghiului de vedere piezişă până la atingerea distanţei de 60cm, conform cod civil. Toate scurgerile pluviale de pe şarpante vor fi controlate cu jgheaburi şi burlane, sau atice de terasă, astfel încât scurgerile de ape meteorice de pe şarpantele nou propuse să nu ajungă pe proprietăţi vecine.  Nu se admit construcţii cu calcan alipit la limita de proprietate de la dos de lot, chiar dacă acesta este materializat prin zid de sprijin al terenului.

Aliniamentul la dos de lot

Se conformează codului civil, cu retragerea clădirilor la minim 2,0m faţă de limita de proprietate, astfel încât se pot practica goluri de vedere spre proprietăţile învecinate. Suprafaţa de teren cuprinsă între limita de proprietate şi retragerea de aliniament se amenajează ca zonă verde a lotului. Cornişa şarpantelor, sau atice ale teraselor de la cote superioare pot ieşi din acest aliniament, dar nu mai mult de 1,50m. În cazul teraselor de la cote superioare nu se admite vedere directă spre proprietatea vecină la distanţe sub 2,0m, caz care impune realizarea de panouri opace de vedere directă, sau devierea unghiului de vedere piezişă până la atingerea distanţei de 60cm, conform cod civil. Toate scurgerile pluviale de pe şarpante vor fi controlate cu jgheaburi şi burlane, sau atice de terasă, astfel încât scurgerile de ape meteorice de pe şarpantele nou propuse să nu ajungă pe proprietăţi vecine.  Nu se admit construcţii cu calcan alipit la limita de proprietate de la dos de lot.

Prin prezentul RLU se recomandă ca distanţă minimă 10,0m între două clădiri principale situate pe loturi învecinate, indiferent de modul de amplasare pe lotul propriu, sau distanţe până la limita de parcelă.

ALINIAMENT VERTICAL

Aliniamentul pe verticală din front stradal este dictat de curbele de nivel. Sunt propuse şiruri de clădiri, care urmăresc de regulă o curbă de nivel. Variaţiile pe înălţime între cotele +0,00 pot fi cuprinse la un astfel de şir de la 60 la 2,0m, iar regula aliniamentelor verticale nu se poate aplica în totalitate. Condiţia minimă este ca între 2 vecinătăţi alăturate, diferenţa de cotă la cornişă să nu depăşească un nivel mediu – cca. 3,00m.

În plus, la staţiunile analizate, se urmăreşte ca pe înălţimea curbelor de nivel , vederea să rămână liberă spre peisaj, deci nivelul parapetului geamului parter, de la clădirea din amonte, să treacă peste cota cornişei clădirii din aval.

AMENAJĂRI EXTERIOARE

Aleile de circulaţie şi acces pe lot precum şi locurile de parcare vor fi realizate cu pardoseli permeabile – pietriş sau pavele înnierbate. Pentru drumuri în pantă, cu declivitate de maxim 13%, se impun striuri transversale din material antiderapant- macadam, calupuri de piatră fasonată, borduri prefabricate, sau din piatră naturală, astfel încât să se creeze posibilitatea aderenţei la carosabil a cel puţin o roată în rulaj la o viteză de calcul de 30km/h. Aceste brâie transversale vor avea şi rolul de a stabiliza materialul puţin compactat – pietriş , sau pavele. La un carosabil din pavele se vor asigura starturi de balast compactat piatră spartă 25 cm şi pat de nisip, pentru trafic normal, nu cu mijloace de transport greu, care va fi accidental. Se admit carosabile în pantă accentuate (între 8-15%) cu îmbrăcăminte de beton striat, acolo unde există risc de spălare a carosabilului prin şiroire.

Bordurile şi rigolele se vor executa cu pat de piatră naturală, sau prefabricate de beton.

Împrejmuiri

Împrejmuiri nu se admit la limitele stabilite pentru lotizare. Cel mult, prin ecran verde, se pot închide unghiuri de vedere deranjante între vecinătăţi. Se vor folosi numai plante specifice zonei montane.

Se admit taluzări, ziduri de sprijin din piatră naturală, cu înălţime maximă de 1,50m. În cazul în care denivelarea e mare, se vor face ziduri în trepte.

Se admit împrejmuiri din scândură, sau plasă de nuiele, plasă de sârmă, pentru stânele din aria montană, sau pentru anumite unităţi de gospodărire locală. Înălţimea acestora nu poate depăşi 2,0m.

Se admit împrejmuiri cu plasă de sârmă la platformele de colectare a deşeurilor menajere, fie private, fie ale administratorului de zonă, pentru a face imposibilă intrarea animalelor spre gunoi.

Poziţia unei împrejmuiri de lot cu plantaţii înalte, va fi în limita lotului concesionat : rădăcina şi tulpina pomilor la cca. 30cm de limita de lot iar coronamentul poate depăşi limita concesionată. Nu se vor afecta alte loturi, deoarece se impune o distanţă de minim 2m între loturi, teren care să permită scurgerea apelor pluviale şi eventuale coborâri pietonale, schi între loturi, pentru intervenţii.

Se admit plase de protecţie pentru pârtii de schi de competiţie, cu dificultate medie sau mare.

Mobilierul urban pe loturile private va respecta aceeaşi tematică a materialelor naturale şi poate lua forma unor pavilioane temporare cu structură uşoară, terase, terase de barbeque, depozite de lemne, etc. Se pot amenaja şi ochiuri de apă în relaţie directă cu clădirea şi amenajarea lotului.

Suprafaţa teraselor descoperite nu se include în suprafaţa construită, deoarece se consideră amenajări exterioare, posibil de realizat şi ca dalaje la nivelul solului, fără fundaţii sau şape de beton. Terasele acoperite se includ în calcului POT. Nu se impune dimensiunea teraselor exterioare, fiecare unitate având posibilitatea alegerii tipului de îmbrăcăminte şi a suprafeţei de terasă, dar se recomandă orientarea teraselor spre sud, sau est, conformaţia terenului oferind o însorire ideală, iar materialul de călcare trebuie să fie antiderapant.

Cum prin RLU nu se admit împrejmuiri pentru unităţi cazare, se admite marcarea intrării pe lot cu un cadru de poartă zidit, sau de lemn, care să cuprindă şi contoare, cutii poştale, etc.

3.2. Zone verzi -păşune, pădure

Spaţii verzi şi plantate

La nivel de staţiune existentă se impune un indice minim de zonă verde de 30%, care include o zonă verde amenajată cu terenuri sport, plantaţii de alinaiment protecţie sanitară a surselor de apă, sau zone din cadrul unităţilor de referinţă, dar şi o suprafaţă de zonă verde ca interspaţii între unităţile nou propuse cu lotizări-păşune.

La nivel de regulament prezent, se înţelege prin spaţii verzi totalitatea zonelor amenajate, sau naturale, neocupate de zone construite, sau drumuri publice, instalaţii, şi reprezintă suprafaţa acoperită cu păşunea tipică presărată cu pâlcuri de brazi, sau erupţii de stâncă, zone de bolovăniş. Nu se admite schimbarea regimului de zonă păşune alpină în zonă de grădină, parc. Se urmăreşte menţinerea ecosistemelor existente, cu flora şi fauna specifică, iar agresarea prin construcţii nu trebuie să ducă şi la apariţii de noi specii de palnte, care pot rupe echilibrul existent.

Prin amenajare teren verde se înţelege recondiţionarea terenurilor afectate de construcţii şi nivelări de teren, incluzând taluzări, mici ziduri de sprijin, refacere zonă înierbată, completare cu plante specifice aromate – cimbrişor, sau plantare de brazi decorativi. La fel, se inţelege nivelarea, curăţarea de pietre, drenarea şi bordarea unor terenuri propuse pentru sporturi de vară, care se vor prevedea în mod obligatoriu cu gazon.

Se admit demarcări între proprietăţi, sau formarea de ecrane vizuale şi de protecţie la vânturi dominante, cu plantaţii de brazi, sau alte tufe răşinoase specifice zonei.

Zone de spaţii verzi diferă ca procentaj pe fiecare lot, în funcţie de specific:

- pentru case de vacanţă, cabane şi hotel, indicele minim este de 35%

- pentru obiective de cult- 50%

- pentru locuinţa permanentă – 25%

- pentru construcţii tehnice, servicii – indice de 15% minim

Indicele de zonă verde pentr fiecare staţiune este de cca. 60 mp/ turist. Zonele cu

această ocupare includ  terenuri din cadrul staţiunilor, sau a domeniului de schi, care provin de regulă din păşune.

Zona neamenajată o reprezintă suprafaţa de platou alpin, cu funcţiunea tipică de păşune, cu zone de bolovăniş sau pâlcuri de conifere pitice, târâtoare, şi a cărei funcţiuni nu vor suferi modificări, în vederea menţinerii ecosistemelor existente.

Nu se stabileşte indice de zonă verde în cadrul domeniului de schi. Suprafaţa de păşune, sau pârtii din sezonul de vară va reprezenta minim 80% din aria de intervenţie 400 ha pe Muntele Mic.

Suprafaţa de peste fundaţii sau trasee subterane de instalaţii edilitare, cât şi făgaşe  de circulaţie pe pneuri, rezultate în perioada construcţiilor, vor fi refăcute cu calupuri de iarbă recuperate din zona de săpătură. Nu se admit plantări sau înierbări cu plante invazive, ci numai cu vegetaţie autohtonă.

Nu se modifică statutul terenurilor ce vor fi ocupate de ape, acestea având un caracter temporar, sezon de iarnă-primăvară (ochi de apă pentru producerea de zăpadă artificială), deci nu se scot din circuit agricol.

Suprafaţa de pădure inclusă în studiu este reprezentată numai de fâşiile stabilite în varianta finală pentru pârtii şi instalaţii de transport pe cablu (cca30 ha/ telegondolă). Aceste culuoare nu vor depăşi lăţimea de gardă a instalaţiei de telecabină (25m), telescaun (12m) sau lăţimea de pârtie stabilită prin proiectele tehnice. Suprafeţele de pădure afectate vor fi scoase din circuitul forestier, conform actelor de parteneriat public-privat, ce prevăd înlocuirea lor cu alte terenuri puse la dispoziţie de către Primăria Zăvoi sau Turnu Ruieni.

Nu se admit tăieri de pomi în afara zonelor stabilite pentru culoare transport pe cablu, sau pârtii.

Se impune ca orice reţea de alimentare cu energie electrică, sau alimentare cu apă spre domeniile de schi, să se facă în lungul acestor fâşii, pe trasee îngropate în gabaritul zonei de gardă, sau pe lângă pârtie.

Se admit plantaţii cu arbuşti autohtoni numai pentru protecţia unor construcţii edilitare, care trebuiesc mascate sau îngrădite (perimetrul de protecţie severă a captărilor de apă, ministaţii de epurare biologic), dacă altitudinea o permite. Ecrane contra vânturilor, viscolelor, sau împrejmuiri se admit numai cu paravane din nuiele, sau scândură. În cazuri justificate, se admit ecrane demontabile contra viscolelor din lamele de lemn cu înălţimi de până la 2 m.

Pentru sezonul de vară se admite amenajarea unor instalaţii specifice unui parc de aventură: piste tubing, tobogan legat de una din staţiile de teleschi. Se recomandă alcătuirea din elemente demontabile, ce pot fi păstrate în spaţii de depozitare in sezonul rece.

  - Zona căi de comunicaţie, transport ( rutier, pe cablu)

La nivel de staţiune se diferenţiază:

- drumuri publice – drum destinat transportului rutier public, de persoane şi mărfuri, gestionate de autorităţile administraţiei publice, clasificate tehnic conform legislaţiei în vigoare şi terminologiei tehnice în drumuri judeţene, comunale, drumuri de exploatare forestieră în extravilan, sau străzi ale staţiunii în intravilan. Ampriza este fâşia de teren ocupată de elemente constructive ale drumului, incluzând carosabil, acostamente, rigole pluviale, trotuare, sau taluzări. Fâşii de siguranţă sunt zone neconstruibile, amplasate de-o parte şi alta a amprizelor, destinate semnalizării rutiere, planataţiilor sau altor activităţi destinate exploatării drumului. Se pot autoriza numai construcţii şi instalaţii aferente drumului, parcaje, staţii de carburanţi, sau trasee de lucrări edilitare. Accesul la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei eliberate de administratorul de resort.

Ampriza minimă a drumurilor colectoare nou propuse în staţiuni va fi de 12,00m.

Ampriza minimă a drumurilor de deservire locală va fi de 6,00 m cu mobilare pe o latură şi 9,0m cu mobilare pe ambele fronturi.

Ampriza minimă a drumurilor în coastă, cu mobilare pe 2 fronturi, va fi de 16,0m.

Pentru unităţi de tip hotelier, pensiuni, cabane, se impune asigurarea unor accese separate pentru turişti (spre parcarea unităţii) şi un acces spre zona tehnică- aprovizionare, debarasare.

- transport pe cablu – telescaun existent propus spre modernizare şi telecabine propuse, au o fâşie de gardă de 25m, zonă cu interdicţie de construire. Se admit numai lucrări de stabilizare teren, lucrări subterane de reţele edilitare în paralel cu axul său, sau captări de izvoare, care se marchează în teren cu împrejmuiri.

Instalaţiile de de teleschi, telescaun ce deservesc pârtiile vor avea o fâşie de gardă de

6+6m sau 10+10m, în funcţie de importanţa lor.

staţii telecabine                                                            staţie vârf telegondolă

Este interzisă amplasarea panourilor publicitare de-a lungul străzilor din staţiune. Se admit afişaje, firme, sigle numai pe partea construită a diferitelor obiective. Se admit semnalizări rutiere, semnalizări pentru Natura 2000, semnalizări turistice, şi alte marcaje de direcţionare, dar numai în zone care nu dăunează vizibilităţii rutiere, sau se suprapun cu domeniul de schi.

Pentru circuite de off road se delimitează şi se marchează trasee situate în afara drumurilor publice intens circulate, prin grija administratorilor de staţiune şi organizatori de astfel de competiţii.

Se interzice traversarea staţiunii existente cu ATV, snow mobile, sau motocros, pe străzile acesteia. Acest tip de circulaţie este admis doar pentru trasee marcate prin grija organizatorilor, în perioade de competiţii, sau excursii organizate. Pentru intervenţii de urgenţă ale Salvamontului, sau ale pompierilor voluntari, se admite utilizarea excepţională a acestor vehicule, dar doar pentru situaţii de criză.

Pentru trasee de snowmobile se delimitează 2 direcţii principale – pe axa SE a drumului spre Cuntu, Ţarcu, prin Şaua Şarani, Culmea Jigoarei; şi pe axa nord dinspre nucleul existent, pe drumuri existente, până la coborâre pe malul lacului Poiana Mărului din Comuna Zăvoi. Snow mobilele vor putea fi utilizate doar de personalul tehnic de întreţinere şi în cazuri bine justificate pentru intervenţii. Limitarea accesului şi urmărirea respectării acestor regului cad în sarcina administratorului de zonă. Nu se admit amenajări de drumuri carosabile noi în domeniul de schi. Singurul drum existent este un traseu ocazional- drum de exploatare- dinspre Vf. Muntele Mic- Culmea Jigoarei- staţia meteo Cuntu-  staţia meteo Ţarcu- Plaiul Mare, care va fi folosit în perioade de şantier, sau pentru intervenţii Salvamont. Restul traseelor existente şi menţinute au regim de poteci, cu marcaje turistice.

Se propune amenajarea drumului existent din DJ 608A, pe lângă Pd. Vâlsanu, până la obiectivele existente şi propuse, ca stradă a staţiunii, cu profil de 1 bandă/sens de 3,2m lăţime.

Circuit trenuleţ agrement – se admite montarea unui trenuleţ de agrement în paralel cu vechiul drum al Borovei, cu pornire de pe Vf. Mamut, până în zona Valea Sebeşelului. Se va utiliza pentru remorcarea înspre staţia de vârf a cabinelor, instalaţia de telegondolă propusă, iar staţia de vârf va fi comună cu staţia telegondolei propuse. Nu presupune alte amenajări auxiliare, sau ocupare la sol permanentă, fiind demontabil.

Staţie                                          Traseu                                       Buclă

Parcări

Fiecare unitate de cazare nou propusă, va avea asigurat un număr de locuri de parcare, pe lotul concesionat, corespunzătoare ca număr capacităţii estimate.

Cf. HGR 525, se impune un număr de 4-10 locuri parcare la 10 locuri de cazare.

Parcările din domeniul public vor fi amenajate în afara părţii carosabile, sau a domeniului de schi, cu racord la una din străzile staţiunii. Pentru perioada de weekend, afluxul de auto se va opri înainte de intrarea în staţiune, pe o parcare din zona punctului administrativ, cu o capacitate de maxim 800 locuri.

  - Zona schi (zona mixtă: pârtii + instalaţii + păşune)

Funcţiunile cuprinse în aceste zone sunt de agrement şi sport  în sezon de iarnă, sau funcţiuni agricole de păşunat şi trasee de drumeţii în sezon de vară. Reprezintă cel puţin 80% din suprafaţa domeniului de schi şi domeniul include trupuri construite, stâne, instalaţii transport pe cablu, instalaţii tehnico-edilitare de deservire a obiectivelor construite.

Se admit amenajări de instalaţii de transport pe cablu, cu fâşii de protecţie stânga-dreapta de minim 6+6 m; 10+10m şi până la 12,5+12,5m, în funcţie de tipul de instalaţie, zonă cu interdicţie de construire, sau amplasare alte amenajări.

În culuoarele de protecţie se admit şi se recomandă trasee subterane de reţele electrice sau reţele distribuţie apă, evacuare canal menajer, dar numai subterane, sub cota de îngheţ (120cm). Aceste trasee de transport pe cablu vor necesita operaţii de scoatere din circuit agrcol, în suprafaţa afectată de stâlpi, fundaţii, cu o arie de 9 până la 16 mp, în funcţie de tipul stâlpilor.

Toate pârtiile din domeniul de schi nu pot fi construite, şi nu se schimbă folosinţa actuală de păşune alpină. Nu se scot din circuit agricol. Se admit construcţii de staţii bază- vârf pentru cabinele de îmbarcare şi debarcare numai la capetele extreme ale instalaţiilor de transport pe cablu. Suprafaţa maximă admisă pentru astfel de staţii, inclusiv terasele, nu poate depăşi 150 mp. Aceste staţii se vor scoate din circuit agricol.

Se menţin şi se recomandă amenajarea unor stâne de oi pentru vizitarea lor de către turişti, dar nu se admit extinderi de clădiri cu mai mult de o încăpere (maxim 10 mp), modificări volumetrice, sau utilizarea de alte materiale de construcţie , decât cele locale : lemn şi piatră naturală, invelitoare de şiţă, sau tablă tratată anticoroziv. Regimul de înălţime este parter, şi nu poate fi modificat. Orice amenajare nouă, pentru vizitatori se va face în cadrul ţarcului existent.

Reprezintă obiective de interes public:

- Domeniul de păşune alpină şi pârtiile

- Instalaţii de transport pe cablu şi staţiile aferente acestora

- Unităţi de deservire edilitară care asigură captări de apă, suprafaţa de apă pentru zăpadă artificial,  staţii de pompare şi  transformatoare electrice.

- Se admit construcţii de refugii montane la limita domeniului de schi, cu SC maxim=150mp, care vor cuprinde un grup social, rezervă lemne de foc, utilaje de stingere a incendiului. Acestea pot fi gestionate, întreţinute de primăria comunei, salvamont, sau administratorul domeniului de schi.

- Se admit construcţii demontabile la baza domeniului de schi, cu suprafaţă maximă de 25mp, regim parter, care vor avea o volumetrie şi un aspect unitary. Pot fi utilizate pentru servirea schiorilor cu băuturi calde, minuturi, grup social. Se recomandă un număr maxim de 6 astfel de unităţi în lungul DJ 608.

- Transport pe cablu– telescaun existent şi telecabine propuse -au o fâşie de gardă de 25m-20-12m, zonă cu interdicţie de construire. Se admit numai lucrări de stabilizare teren, consolidări de fundaţii şi reparaţii ale structurii de susţinere, lucrări subterane de reţele edilitare în paralel cu axul său, sau captări de izvoare, care se marchează în teren cu împrejmuiri. Transportul pe cablu   va avea o fâşie de gardă 6,0 m până la cea maximă de 12,5 m (stânga – dreapta faţă de axul elementelor de susţinere a cablurilor), zona cu interdicţie de construire, care oricum sunt terenuri de păşune alpină.

- În zona domeniului de schi nu se admit alte construcţii şi amenajări decât cele destinate transportului pe cablu, staţii de bază şi vârf ale acestora, platforme belvedere, eventual cabine cu puncte de alimentaţie publică de mică dimensiune- cafenele, ceai cald, minuturi şi sandwich- hrană preambalată, pe lângă refugiile propuse. Se admit construcţii şi echipamente necesare igienei turistilor, echipării edilitare,  baze întreţinere curentă.

- Se admit semnalizări şi marcări pe drumuri şi cărări cu trasee turistice, care se montează prin grija administraţiei publice, împreună cu organizaţii turistice.

- Se admite păşunatul pe timp de vară în domeniul de schi.

- Se admit marcaje cu panouri de semnalizare a pârtiilor la baza şi la staţia de vârf a acestora.

Culori marcare pârtii, după grad dificultate

| CULORI | verde | albastru | roşu | negru | galben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFICULTATE | Foarte uşoară | Uşoară | Nivel mediu | Dificilă | Itinerant, dificilă, securizată |

Se admit amenajări de joacă pentru copii în zone ferrite din domeniul de schi, cu semnalizarea adecvată:

- Domeniul de schi nu poate fi vândut, sau concesionat cu exclusivitate unor persoane fizice, sau juridice, acesta fiind bun comun al deţinătorului (Comuna Turnu Ruieni), al investitorilor în unităţi de cazare, sau instalaţii de transport pe cablu, şi al turiştilor. Se admit asocieri public- privat în vederea unei gestionări echitabile a domeniului de schi.

- Reprezintă obiective de interes public:

- Domeniul de păşune alpină şi pârtiile

- Instalaţii de transport pe cablu pentru acces în staţiune şi staţiile aferente acestora

- Unităţi de deservire edilitară care asigură captări de apă, suprafaţa de apă pentru zăpadă artificială,  staţii de pompare şi  transformatoare electrice, sau o staţie de colectare a deşeurilor din zona alpină.

- Străzile şi drumurile din intravilan, inclusiv traseele edilitare din ampriza generaăl a străzii.

- Unităţi pentru Securitate şi intervenţie în staţiune (Salvamont, Jandarmi, cabinet medicale de prim ajutor, baza pentru pompieri voluntari, unităţi cu utilaje de dezăpezire)

3.5.Zona gospodărie comunala si echipare edilitara

Aceasta se referă la alimentarea cu apa, (captări, înmagazinări, tratări, staţii de pompare apă potabilă), canalizare menajeră, staţii de epurare (ministaţii biologice), alimentarea cu energie electrică şi termică, sistem de colectare a deşeurilor .

Amplasarea reţelelor edilitare subterane în zona căilor de acces se face în aşa fel încât toate reţelele să râmână în domeniu public, în fâşiile de protecţie ale drumurilor publice. Sunt incluse instalaţii necesare funcţionaării drumului, canalizare pluvială, drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, apă, sistem de hidranţi reţea energetică aeriană, sau subterană. Se admit şi instalaţii edilitare necesare dezvoltării zonei de cazare – posturi transformare, cămine aerisiri, guri de scurgere, ziduri de sprijin, pornirea rampelor de acces spre loturi. De regulă, lucrările de echipare edilitară se fac în zone verzi de aliniament, sau sub trotuare, pentru a nu afecta carosabilul la lucrări de intervenţie asupra lor. Distanţa dintre diferite reţele este definită prin acte normative specifice la care se va face referire în proiectele de autorizare ale fiecărei reţea în parte, sau în ansamblu la LTE.

Zona studiată beneficiază de sisteme locale de alimentare cu apă şi canalizare situate în zona nucleului vechi al staţiunii Poiana Mărului. În acest sens se impune instaurarea unor sistem centralizate de alimenatre cu apă, canalizare, cu extinderea reţelelor edilitare de-a lungul drumulrilor principale colectoare, de la care se va realiza branşarea individuală pentru fiecare lot în parte, pe axe de alei semicarosabile.

Racordarea la reţele tehnico-edilitare

Este considerată o parcelă construibilă, numai dacă are rezolvată o echipare edilitară adecvată. Întru-cât nu există pe toate zonele analizate posibilitatea racordării, se admit ca etape intermediare, soluţii proprii de alimenatre cu apă, evacuare ape uzate, încălzire. Condiţia este ca atunci când vor fi realizate sisteme centralizate, toţi proprietarii, sau concesioanrii să se racordeze al aceste sisteme aflate în grija unui administrator unic.

Realizarea reţelelor tehnico-edilitare

Aceasta se va face de regulă de către Consiliul Local al teritoriului administrative, în speţă Zăvoi, în sisteme centralizate, cu dirijare prin cădere naturală în aval de staţiuni. Pot fi realizate extinderi ale unei reţele existente de către investitori privaţi, în condiţii contractuale încheiate cu Consiliul Local. Lucrările de racordare, branşare la reţele publice se suportă de către beneficiar, în intregime. Sistemele individuale de evacuare a apelor uzate, existente, vor fi dezafectate prin grija proprietarilor. În absenţa reţelei publice, sau pentru unităţi izolate în teritoriul domeniului de schi, se admite evacuarea apelor uzate în sistem individual, sau de grup, conform acte normative.

Distanţele minime faţă de fundaţia clădirilor a unei reţele de canalizare menajeră sunt de 2,00m iar faţă de arbori, distanţa este de 0,5m.

Montarea tuburilor se va face sub adâncimea de îngheţ, iar în condiţii de teren stâncos imposibil de realizat la cotă, se impun măsuri de izolare a canalizărilor.

Tipul de proprietate asupra reţeleor edilitare

Sistemele de alimenatre cu apă, canalizare, instalaţiile aferente, vor trece în domeniul public, prin reglementări juridice asupra terenului, sau se instaurează servituţi înscrise în cartea funciară asupra zonei din perimetrul de protecţie.

În proprietatea privată rămân doar branşamentele situate în limitele de lot.

Reţele şi drumuri afalte pe proprietatea privată a unor personae fizice şi juridice, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţele şi drumuri publice până la clădirile aflate pe parcela respectivă, pot constitui proprietate privată dacă sunt finanţate în totalitate de proprietar privaţi, iar autoritatea publică locală stabileşte că nu se justifică utilitea publică.

În staţiunea de bază Poiana Mărului aceste utilităţi se conformează RLU Vol. II, zona funcţională GC.

Asigurarea rezervei de incendiu este obligatorie la Poiana Mărului, şi Culmea Nedeii, cu trupuri izolate în domeniul de schi, la debit şi presiune de 1 barr , cât şi o reţea de hidranti exteriori. Staţiunea se consideră ca izolată pe timp de iarnă, aşa că se impune pregătirea şi staţionarea unor echipe de pompieri voluntari pe timp de iarnă.

Proprietarii terenurilor pe care se află aceste surse vor fi avertizati.

Toate materialele folosite la amenajarea captărilor de apă- izvoare, inclusive vopselele instalaţiilor de transport, înmagazinare şi tratare, trebuie să aibe avizul sanitar.

Se va realiza un sistem de canalizare centralizat pe cele 2 staţiuni, cu câte o  staţie de epurare, situate pe direcţia de scurgere naturală a pantelor:

În absenţa reţelei publice, sau pentru unităţi izolate în teritoriul domeniului de schi, se admite evacuarea apelor uzate în sistem individual, sau de grup, conform acte normative.

Distanţele minime faţă de fundaţia clădirilor a unei reţele de canalizare menajeră sunt de 2,00m iar faţă de arbori, distanţa este de 0,5m.

Montarea tuburilor se va face sub adâncimea de îngheţ, iar în condiţii de teren stâncos imposibil de realizat la cotă, se impun măsuri de izolare a canalizărilor.

Nu se admit conducte traseu aerian.

În cazul staţiilor de epurare biologică independente, se impune ca rază de minim 10m de al orice fereastră de construcţie. Distanţa faţă de o sursă de apă, situată în amonte va fi de minim 100m.

Pe platoul alpin se vor asigura sisteme locale de asigurare a apei potabile, evacuare a apelor uzate, iar energia electrică se va asigura prin racordare la sistemul naţional de distribuţie. Colectarea deşeurilor se va realize prin grija administratorului de zonă, la fel cu întreţinerea şi exploatarea echipamentelor edilitare şi de transport pe cablu.

Se stabilesc perimetre de protecţie ce presupun interdicţii cf legii, pentru:

- captări de izvoare ......................................	minim 10 m în jurul sursei ca perimetru

protecţie severă, ce se va împrejmui cu gard lemn, sau plasă metalică.

- captări de izvoare.......................................50 m în amonte şi 25 m în laterale şi aval, ca

perimetru de protecţie hidrologică

- staţii de pompare apă...................................	20 m în jurul cabinei

- trasee de distribuţie apă........................................	3+3 m din ax conductă

- rezervor de apă potabilă, îngropat sau semiîngropat, izolat termic – R =20m

- ministaţii de epurare......................................distanţă min =20m până la construcţii

- staţii de transformare electrică.......................	perimetru îngrădit la 1m de cabină

- antene telefonie mobilă.......................................	150 m până la cabane

- Centrale termice pe lemne cu încăpere proprie, accesibilă din exterior, coş de fum zidit

şi protejat la tangenţa cu elemnetele de lemn ale construcţiilor, cf norme specifice.

- Cameră de gunoi în cadrul fiecărei construcţii, în beci sau parter, dar închisă, ventilată natural cu suprafaţă minimă 3,0mp.

- Sistem local de avertizare între refugii, cabana central şi echipe de intervenţii

specializate de tip Salvamont, SMURD, PSI din centrul cel mai apropiat.

Se impune controlarea scurgerilor apelor de suprafaţă prin rigole pluviale pe axul drumului de acces al nucleului touristic existent, cât şi perpendicular pe pantele naturale, cu emisar pârâuri, râul Bistra Mărului, sau Craiul, sau lac Poiana Mărului. Tipul de rigolă se recomandă a fi din elemente prefabricate de beton, sau cu placaj de piatră naturală în pat de argilă, cu secţiune trapezoidală. Dimensiunea secţiunii se stabileşte în funcţie de debite estimate.

La preluare de diferenţe de cote vor fi practicate praguri de rupere, cu cămine de colectare a aluviunilor. Pe amplasamente de loturi se propun rigole pluviale de suprafaţă, de mici dimensiuni, cu adâncime de cca. 20-30 cm, realizate din pavele de piatră naturală, sau elemente prefabricate mărunte - pişcoturi, cu scurgere naturală spre rigola majoră propusă.

Construcţiile de oricefel nu vor fi amplasate pe direcţii de scurgere a apelor pluviale, sau potenţiale torente.

Nu se admite scurgerea apelor uzate în rigole pluviale.

La dos de clădire, sau mai exact în amonte de orice clădire, în situaţia solurilor permeabile, se impun drenuri cu racord la canalizările, sau rigolele pluviale. Subsolurile, sau spaţiile utile în contact cu terenul se protejează cu hidroizolaţie verticală.

Branşarea la reţeaua electrică este recomandat să se realizeze subteran (deoarece reţeaua supraterană, pe timp de iarnă, prin încarcarea cu chiciură şi zăpadă riscă sa se rupă) cu o cutie de branşare la la limita de lot, pe traseul drumurilor principale si secundare.

Fiecare construcţie va avea asigurată branşarea la reţeaua de joasă tensiune existentă sau nou propusă.

Prin măsuri de protecţie şi siguranţă faţă de linii electrice aeriene, se înţelege în sensul prezentului normativ (Ordinul 787/1979) totalitatea măsurilor care se iau la linii de energie elctrică în funcţionare şi împotriva factorilor perturbatori (supratensiuni atmosferice, vibraţii, greutăţi mărite prin depuneri de chiciură, acţiunea agenţşilor chimici…).

Pe de altă parte, pentru protecţia şi sănătatea turiştilor, se impun măsuri de îndepărtare a clădirilor nou propuse faţă de linii electrice aeriene, care pot induce unde electrostatice, dar şi în caz de avarie pot afecta clădirea. Se consideră ca limită de protecţie a construcţiilor faţă de linii electrice aeriene o distanţă cel puţin  egală cu înălţimea stâlpilor de susţinere, dar nu sub 4,0m.

Soluţia adoptată pentru încălzire este în sistem individual. Combustibilul specific zonei este lemnul. Cenuşa rezultată în procesul de ardere – în cazul încălzirii cu lemne - se va păstra în containere etanşe (protejate împotriva vântului) distribuite fie individual, fie pentru grupuri de loturi în cazul caselor de vacanţă individuale. Pe timpul iernii, cenuşa va putea fi folosită ca agent antiderapant prin împrăştiere pe drumurile de acces, iar excesul va fi tratat ca deşeu .

În cazul opţiunii pentru o încălzire cu sistem centralizat prin CT proprie, se pot folosi drept combustibil alte materiale, dar cu rezervoare accesibile din cai auto:

- Gaz metanul -butelii exterioare clădirii situate al minim 20 m de construcţia principală, şi îngropate. Nu se admit rezervoare aparente.

- Combustibil lichid – cisterne exterioare, situate la distanţe impuse de norme, dar nu sub 20m de clădiri. Cuvele îngropate vor fi etanşe, astfel încât să nu existe scurgeri de combustibil la nivelul solului, sau în teren.

- Energie electrică – una din variantele care devine din ce în ce mai atractivă, dat fiind riscul mic de poluare a mediului, nu există reziduuri.

Deşeurile vor fi gospodărite centralizat de către o regie contractată în acest sens, iar

fiecare lot va beneficia de un tomberon individual integrat eventual în clădire, garaj, subsol, sau sistemul utilizat pentru stabilizare teren, cu acces direct din stradă. Pentru zona montană se impune asigurarea unei camere de gunoi la unităţi de cazare de tip hotel, cabană, pensiune, căci evacuarea pe timp de iarnă nu se poate face ritmic. Se vor lua măsuri de protecţie a spaţiilor de cazare faţă de aceste camere de gunoi, cât şi accesul în camera de gunoi va fi controlat împotriva pătrunderii animalelor sălbatice, cîini.

- În cazul unor amenajări de colectare în zona transportului pe cablu (telegondolă, telecabină), se va asigura o incintă împrejmuită cu zidării durabile, de piatră naturală, de preferinţă sub versantul muntelui, ascunsă vederii şi cu plantaţii de protecţie.

Intocmit: arh. Adina Bocicai.................